## Slide 1
La Pile
Par Farhat Diba Qabel et Rebecca Rahmé
École La Dauversière, Montréal, Mars 2004
Validation du contenu et révision linguistique: Ahmed Bensaada
Science animée, 2004
Cliquez ici pour commencer

## Slide 2
Ce diaporama fonctionne au clic de la souris. Vous pouvez garder une diapositive à l’écran aussi longtemps que vous le souhaitez. La musique , quand à elle, jouera en boucle jusqu’à la dernière diapositive. Elle commencera au premier clic de la souris!
Bon visionnement!

## Slide 3
La Pile

## Slide 4
Réalisé par:

## Slide 5
Farhat Diba Qabel
et
Rebecca Rahmé

## Slide 6
Menu
1- Introduction
2- La pile électrique de Volta
3- La pile impolarisable
4- La pile Daniell
5- La pile Bunsen
6- La pile à combustible
7- La pile Leclanché (sèche)
8- La pile solaire
9- Conclusion
10- Remerciements
11- Médiagraphie
Suivant
Précédent

## Slide 7
Introduction
Depuis près d’un siècle, l’électricité est à la base du fonctionnement de nombreux appareils dits électriques. Notre sujet portera sur un dispositif qui génère cette électricité: la pile. Nous verrons les différentes sortes, nous présenterons leurs créateurs, nous parlerons de leurs fonctionnements et de l’utilité de chacune d’elles.
Suivant
Précédent

## Slide 8
La pile électrique fut inventée par Alessandro Volta en 1800. Volta est né à Côme en 1745. Il vient d’une famille noble mais qui, malheureusement, s’appauvrit avec le temps.
C’est un physicien de renom et un des pionniers de l’électricité.
Le Volt, la fameuse grandeur électrique, fut nommée en son honneur et en hommage à ses travaux.
La pile électrique
fut inventée
par...
Suivant
Précédent

## Slide 9
Son
fonctionnement
Selon Volta l’électricité provient de deux plaques de métal différentes mises en contact avec un conducteur humide.
Suivant
Précédent

## Slide 10
Ses utilités
Sa plus importante utilisation dans l’histoire de la science fut l’électrolyse de l’eau.
Aujourd’hui, elle est utilisée dans les loisirs, le travail et dans d’innombrables domaines.
Merci beaucoup à Alessandro Volta!
Suivant
Précédent

## Slide 11
La pile impolarisable
Suivant
Précédent

## Slide 12
Suivant
Précédent
La pile Volta et certaines autres variantes avaient un grand défaut: leur force électromotrice décroissait à l'usage. La pile devait être laissée au repos pour qu’elle retrouve ses propriétés initiales. On découvrit que ce problème était essentiellement dû à des dépôt de minuscules bulles d'hydrogène sur le cuivre ce qui avait pour effet de freiner le passage du courant électrique. On donna le nom de polarisation à ce phénomène.
Dès lors, les chercheurs entreprirent d’élaborer des piles impolarisables qui évitaient ce type de comportement gênant. De nombreuses piles impolarisables furent inventées dont la pile de Daniell et celle de Bunsen.

## Slide 13
La pile Daniell
La pile Daniell est la deuxieme pile la plus populaire. Regardons ensemble ses aspects.
Suivant
Précédent

## Slide 14
Son inventeur
Elle fut inventée par John Frederic Daniell, un chimiste et météorologiste Anglais en 1836.
Il étudia a l’Université Oxford. De plus, il fut le premier professeur de chimie au King’s College of London en 1831.
Cette pile a été inventée après celle de Volta. Daniell l’a mise au point car il cherchait à remédier à la faible longévité de la pile de Volta.
Suivant
Précédent

## Slide 15
Son fonctionnement
La pile Daniell est constituée de deux demi-piles. La première comprend une lame de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre. La seconde comprend une lame de zinc plongeant dans une solution de sulfate de zinc.
Les deux sont reliées par un un pont de jonction appelé pont électrolytique ou pont salin.
Pour voir le fonctionnement de la pile Daniell, cliquez sur l’image.
Suivant
Précédent

## Slide 16
La pile impolarisable à l’acide nitrique!
Suivant
Précédent

## Slide 17
La pile impolarisable à l’acide nitrique, aussi appelée pile de Bunsen, fut inventée en 1841 par Robert Wilhelm Bunsen, le célèbre physicien et chimiste allemand.
Suivant
Précédent

## Slide 18
Inventeur!!!
Robert Wilhelm Bunsen est né en 1811 à Göttingen et mourut 88 ans plus tard à Heidelberg. Il enseigna la chimie à l’Institut polytechnique de Kassel en 1836 ainsi qu’à l’Université d’Heidelberg à partir de 1852.
Suivant
Précédent

## Slide 19
C' est quoi?!?
La pile de Bunsen a un pôle négatif avec une électrode en zinc comme la pile Daniell, mais le côté positif est fait d’un charbon de cornue plongé dans une solution d’acide nitrique. La pile a une force électromotrice élevée: 1.9V. L’inconvénient majeur de cette pile était le dégagement de vapeurs malodorantes et nocives durant son fonctionnement. En fait, les dépolarisants sont des oxydants pouvant détruire le dépôt d’ hydrogène.
Suivant
Précédent

## Slide 20
La pile à
combustible
La pile à combustible est une source d’énergie qui est très peu polluante et très prometteuse pour l’avenir bien que son invention est plus que centenaire.
Suivant
Précédent

## Slide 21
Son inventeur
Mais en réalité tous les travaux qui ont mené à son invention furent effectués par le chimiste anglais Sir Humphrey Davy, 37 ans avant!
Davy au travail et l’appareil d’électrolyse, au XIXe siècle
Suivant
Précédent
Voici Sir William Grove. En 1839, il inventa la pile à combustible.

## Slide 22
Son fonctionnement
Pour que la pile à combustible fonctionne, des générateurs doivent transformer directement l'énergie chimique du combustible en électricité (processus inverse de l'électrolyse). Lorsqu'on effectue cette électrolyse, il y a une production, pendant un temps très court, d'un courant inverse avec consommation d'hydrogène et d'oxygène.
Suivant
Précédent
(1) Fil de platine (2) Tubes renversés (3) Soudure verre-métal (4) Cuve (5) Acide sulfurique (V) Voltmètre

## Slide 23
Ses utilités
La pile à combustible est utilisée dans la traction des véhicules, les voitures électriques, la traction sur rails et la propulsion des sous-marins.
Voici le type de pile à combustible qui a été utilisée dans le vaisseau spatial Apollo 13.
Suivant
Précédent

## Slide 24
La pile Leclanché ou pile sèche
Suivant
Précédent

## Slide 25
Inventeur!!!
L’ ingénieur français Georges Leclanché, inventeur de la pile sèche, est né à Parmain (Seine et Oise) en 1839 et est mort à Paris à l’age de 43 ans. Leclanché a été éduqué en Angleterre, mais fût diplômé de l’École Centrale des arts et Manufactures, en France.
Suivant
Précédent

## Slide 26
L’ingénieur Georges Leclanché, inventeur de la pile Leclanché / sèche!
Suivant
Précédent

## Slide 27
Qu' est-ce que la pile Leclanché?!?
La pile Leclanché fut inventée en 1867. Autrefois, le pôle positif de la pile était fait d’une plaque de charbon de 4 à 5mm d’épaisseur ainsi que d’une briquette de peroxyde de manganèse mélangé avec du charbon. Tout ceci était recouvert avec du brai (résidu de la distillation du pétrole). Aujourd’hui l’électrode positive, qui est en charbon, est entourée d’un dépolarisant solide à base de dioxyde de manganèse.
Suivant
Précédent

## Slide 28
La pile Solaire
Suivant
Précédent

## Slide 29
La pile solaire sert surtout à chauffer les maisons, les piscines, les garages ou l’eau. Elle est aussi utilisée comme source d’énergie électrique pour les lampadaires dans les régions désertiques. De nombreux écologistes rêvent de pouvoir l’utiliser dans les voitures en remplacement de l’essence qui est polluante et qui contribue à l’effet de serre.
Son utilité!
Suivant
Précédent

## Slide 30
La pile solaire ou cellule photovoltaique est un dispositif utilisant des semi-conducteurs. En fait, c’est la jonction de deux semi-conducteurs (en général du silicium) de conductibilités différentes: un de type n et l’autre de type p. Ces 2 matériaux ne conduisent pas de la même façon: le type n est riche en électrons alors que le type p doit sa conductibilité à des trous (absence d’électrons). Un tel dispositif a pour propriété d’absorber l’énergie de la lumière du soleil et de la transformer en énergie électrique, et donc de produire un courant électrique.
Comment ça fonctionne?
Suivant
Précédent

## Slide 31
Suivant
Précédent
Exemple de montage utilisant une cellule solaire

## Slide 32
Ce type de montage possède plusieurs avantages dont le fait qu’on puisse avoir autant d’énergie que l’on veut, qu’elle soit pratique et qu’on puisse l’économiser et la conserver si on ne l’utilise pas.
Les avantages!
Suivant
Précédent

## Slide 33
Les désavantages!
Durant la nuit on ne peut pas produire d’énergie;
L’équipement est cher;
Le rendement énergétique des cellules solaires est encore limité.
Suivant
Précédent

## Slide 34
Pour finir...
Et voilà !
Ceci clôt notre projet sur « la pile ». Nous espérons que vous avez appris, comme nous, de nouvelles choses sur ce sujet et, surtout, que vous avez apprécié ce diaporama
Au revoir !
Suivant
Précédent

## Slide 35
Nous tenons à remercier vivement...
Philippe Boursin, pour la pile à combustible,
Bob Aldrich pour les photos des scientifiques,
Bruno Haas pour la pile Daniell,
et Stephane Holvoet pour la pile atomique.
Suivant
Précédent

## Slide 36
Médiagraphie
Informations
Philippe Boursin. (Page consultée le 15 février 2004). Pile à combustible, [En ligne]. Adresse URL: http://perso.club-internet.fr/pboursin/pdgve7a.htm
Bob Aldrich. (Page consultée le 8 février 2004). Scientists Picture, [En ligne]. Adresse URL: http://www.energyquest.ca.gov/scientists/
Bruno Haas. (Page consultée le 6 février 2004). Pile Daniell, [En ligne]. Adresse URL: http://www.ping.be/at_home/pileflash.htm
Suivant
Précédent

## Slide 37
-Leclanché. (Page consultée le 3 février 2004). Pile Leclanché/sèche, [En ligne]. Adresse URL: http://www.leclanche.ch/francais/energy/histoire/georges%5Fleclanche.htm
-Techniquoi. (Page consultée le 16 février 2004). Pile solaire, [En ligne]. Adresse URL: http://www.alternative.cepeo.on.ca/Technoquoi/pile_solaire.htm
David Laroche. (Page consultée le 19 Janvier 2004). Pile volta, [En ligne]. Adresse URL: http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/chimisterie/9606/DLaroche.html
Suivant
Précédent

## Slide 38
Images
-Philippe Boursin. (Page consultée le 15 février 2004). Pile14.gif et Pile07.gif, [En ligne]. Adresse URL: http://perso.club-internet.fr/pboursin/pdgve7a.htm
Avec l’aimable autorisation de Philippe Boursin
-Bob Aldrich. (Page consultée le 8 février 2004). Scientists Picture, [En ligne]. Adresse URL: http://www.energyquest.ca.gov/scientists/
Avec l’aimable autorisation de Bob Aldrich
-Bruno Haas. (Page consultée le 6 février 2004). Animation flash de la Pile Daniell, [En ligne]. Adresse URL: http://www.ping.be/at_home/pileflash.htm
Avec l’aimable autorisation de Bruno Haas
Suivant
Précédent

## Slide 39
-Techniquoi. (Page consultée le 16 février 2004). Panneau et pile solaires , [En ligne]. Adresse URL: http://www.alternative.cepeo.on.ca/Technoquoi/pile_solaire.htm
Avec l’aimable autorisation de Stephane Holvoet
Musique
Laura Midi’s Heaven. (Page consultée le 15 février 2004). Mozart_Mozart-Medley_Chris11838, [En ligne]. Adresse URL: http://laurasmidiheaven.com/Classical/cgi/index2.cgi?compchoose=Mozart,%20Wolfgang%20Amadeus
Musique gratuite