## Slide 1
L'échographie
Par Sarah Al Rammahi et Christine El-Fakhry
École La Dauversière, Montréal, Québec, Canada
Validation du contenu et révision linguistique: Ahmed Bensaada (Canada)
Science animée, 2007
Cliquez ici pour commencer

## Slide 2
L’échographie
L’échographie
L’échographie
L’échographie
L’échographie
L’échographie
L’échographie
L’échographie
L’échographie
L’échographie
L’échographie

## Slide 3
L’
a
i
r
g
c
é
o
h
h
p
e

## Slide 4
Réalisé par

## Slide 5
Sarah
Al Rammahi

## Slide 6
Et

## Slide 7
Christine
El-Fakhry

## Slide 8
Vous pouvez vous déplacer à l’aide des boutons d’action « », « », « » et « ». Essayez-les! Passez votre souris sur chacun d’eux.
* Lorsque la touche « diaporama suivant » est recouverte d’un voile rouge, cela signifie que les explications ne sont pas encore terminées. Il s’agit ainsi d’une façon de vous orienter.
SACHEZ QUE:
AVANT DE COMMENCER
Ainsi que…

## Slide 9
Depuis la nuit des temps, voir à l'intérieur du corps humain a toujours intrigué l'homme. Parmi les techniques modernes qui permettent d’obtenir des images de l’intérieur du corps humain, l’échographie s’avère étonnante par son concept. Alors, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque nous vous évoquons le mot échographie? Nous vous apporterons quelques réponses à des questions fréquemment posées en vous proposant de faire un petit tour. Suivez-nous afin de connaître l’échographie sur toutes les facettes!
INTRODUCTION

## Slide 10
Historique de l’échographie
Les ultrasons
Les tissus mous
Les principes de l’imagerie
Organes étudiés
Échographie fœtale
Échographie 3D
Échographie Doppler
Avantages
Inconvénients et limites
Conclusion
Médiagraphie
Table des matières
Échographie 2D
Introduction
Fréquences employées en échographie
Vitesse de propagation des ultrasons
Lexique
La sonde échographique
Visite animée d’une salle d’échographie
Action biologique des ultrasons
Angle d’incidence

## Slide 11
Historique de l’échographie
Depuis quelques années, l’imagerie a énormément évolué et a permis
une ahurissante avancée de cette technique dans le domaine médical.
Ainsi, les progrès de l’échographie se mesurent selon l’évolution de la
qualité des images et de leur nombre par secondes.
1951 JJ. Wild, un médecin, et J. Reid, un électronicien, apportent à
la médecine l’échographe, utilisé pour les tumeurs du cerveau
au début, puis dans l’obstérique.
1957
Un médecin d’origine écossaise,
Ian Donald, effectue les premières échographies.

## Slide 12
L’écho
graphie
fête
son
anni
vers
saire
!
Historique de l’échographie
1970 Apparition de dégradés de gris qui facilitent l’observation
des formes. Puis, l’apparition des couleurs grâce au
jumelage avec le doppler.
1975 L’échographie 2D (deux dimensions) fait son apparition
dans le domaine de l’imagerie se qui permet d’obtenir des
images en coupe du fœtus.
1980 Passage d’une image stable vers une échographie percevant
des images en mouvement : l’examen se fait en temps réel.
1994 Possibilité de visualiser un fœtus en volume grâce à
l’échographie 3D (trois dimensions).
2000 Apparition de l’échographie en 3D (trois dimensions). La
visualisation du fœtus se fait sous toutes les facettes : il
s’avère possible de le faire tourner sur lui-même pour
examiner les nombreuses faces de son anatomie.
2002 L’échographie 4D (quatre dimensions) fait son apparition ce
qui permet d’observer le volume et le mouvement.

## Slide 13
Qu’est-ce qu’une onde acoustique?
Il existe deux types d’ondes : les ondes électromagnétiques (comme la lumière) et les ondes acoustiques (comme les sons). Celles qui nous intéressent sont les ondes acoustiques. Il s’agit d’ondes matérielles ou de vibrations mécaniques, c’est-à-dire qui ne peuvent pas se propager dans le vide . Autrement dit, ces dernières nécessitent un support matériel (comme tous les sons) pour se déplacer.
L’échelle qui suit illustre le
SPECTRE SONORE
Les ultrasons
Pour retourner à la vitesse de propagation des ultrasons, cliquez ici.

## Slide 14
Infrasons
En dessous du seuil auditif de l’oreille humaine.
Trop faible
Ultrasons
En dessus du seuil auditif de l’oreille humaine.
Trop fort
Minimum du son audible
à 0 dB
Seuil d'audibilité
Murmure
à 20 dB
Aspirateur
à 70 dB
Moto
à 100 dB
Éclair
Avion supersonique
Fusée
Dangereux
>140 dB, seuil de la douleur
* L’intensité du son est l’énergie transportée par les ondes sonores. L’unité de mesure est le décibel (dB).
Suivant

## Slide 15
Trop faible
Dangereux
Minimum du son audible
à 0 dB
Murmure
à 20 dB
Aspirateur
à 70 dB
Moto
à 100 dB
Éclair
Avion supersonique
Fusée
Infrasons
Ultrasons
Trop fort
Seuil d'audibilité
Maintenant, revenons à l’échographie. Cette dernière est basée sur des vibrations sonores supérieures à 20 000 Hz, les ultrasons. L’oreille humaine peut entendre des sons dont le spectre s’étend de 30 à 50 Hz (fréquence grave) jusqu’à 20 000 Hz (fréquence aiguë). Cependant, les ultrasons employés en échographie ont une fréquence qui varie entre 2 et 40 MHz (mégahertz = 10^6 hertz) et sont alors audibles. La preuve est que le fœtus s’agite lors d’un examen: il entend donc ces hautes fréquences amplifiées par le liquide amniotique.
Trop faible
Dangereux
En dessous du seuil auditif de l’oreille humaine.
Minimum du son audible
à 0 dB
Murmure
à 20 dB
Aspirateur
à 70 dB
Moto
à 100 dB
>140 dB, seuil de la douleur
Éclair
Avion supersonique
Fusée
Infrasons
Ultrasons
En dessus du seuil auditif de l’oreille humaine.
Trop fort
Seuil d'audibilité

## Slide 16
Hertz (cycles par seconde)
20 Hz
20 KHz
Seuil d'audibilité
Son grave
Infrasons
Ultrasons
Son aigu
Éléphant
Chat peut percevoir jusqu’à 25 KHz
Dauphin peut percevoir jusqu’à 100 KHz
Chien peut percevoir jusqu’à 40 KHz
Chauve-souris peut percevoir jusqu’à 160 KHz
Suivant
Trop faible
Dangereux
Minimum du son audible
à 0 dB
Murmure
à 20 dB
Aspirateur
à 70 dB
Moto
à 100 dB
Éclair
Avion supersonique
Fusée
Infrasons
Ultrasons
Trop fort
Seuil d'audibilité

## Slide 17
Les dauphins mettent aussi à profit ce phénomène en émettant des bruits (les clics et les sifflements) par un mécanisme sous l'évent. C’est la zone arrière de la mâchoire inférieure qui reçoit les échos. Ce système d'écholocation permet au dauphin de naviguer parmi ses compagnons et de détecter sa nourriture. Il en est de même pour tous les autres mammifères.
Les ultrasons

## Slide 18
Comme le montre le spectre sonore, certains animaux utilisent ces fréquences à des fins diverses. Le meilleur exemple s’avère le cas de la chauve-souris. En effet, sa mauvaise vue est compensée par un phénomène fort particulier. Cette dernière émet des ultrasons (environ 80 kHz) grâce à un système qui lui permet de se déplacer et de chasser la nuit: l’écholocation. En effet, les ultrasons émis sont réfléchis par les obstacles. Ensuite, cet animal nocturne analyse ces réflexions. De cette façon, il est en mesure de déterminer l'emplacement de l’élément réfléchissant.
Animation
Les ultrasons

## Slide 19
Un papillon de nuit…
Belle proie!
La chauve-souris envoie un jet d’ultrasons.
Au crépuscule

## Slide 20
Les ultrasons émis sont réfléchis par le papillon .
Avec ses oreilles très sensibles, la chauve-souris analyse les échos. Ceux-ci lui signalent la proximité de l’insecte.

## Slide 21
C’est de cette façon qu’elle attrappe au vol des insectes avec une précision incroyable!
À l’attaque!

## Slide 22
Comme le principe de cette technique d’exploration est basé sur l’utilisation des ultrasons, il importe de comprendre le fonctionnement de ces sons à haute fréquence. Tout d’abord, il faut savoir que comme les ondes ultrasonores font partie de la famille des ondes sonores, elles sont représentées par des courbes sinusoïdales, si ce sont des sons purs.
Les ultrasons
Longueur d’onde
1 période
1
Fréquence
Amplitude
Cliquez sur les mots (longueur d’onde, amplitude, fréquence et période) pour en connaître la signification.

## Slide 23
Action biologique des ultrasons
Un dégagement de chaleur (énergie) se produit lors de l’absorption de l’onde ultrasonore.
Des phénomènes de réflexions-réfractions et de cavitations (apparition de bulles de gaz dissous ou de vapeur, formés sous l’effet des variations de pression dues à l’onde ultrasonore) des ultrasons ont lieu à chaque milieu de propagation. De même, dans des expériences particulières, les ultrasons dépolymérisent des acides nucléiques, dénaturent des protéines ou provoquent des cytolyses (dissolution ou destruction des éléments cellulaires).
Une action biologique des ultrasons peut être par effet thermique:
Matière
Sonde ultrasonique
Une action biologique des ultrasons peut être par effet mécanique:
* Plus la fréquence de l’onde ultrasonore est faible, moins elle sera absorbée par les tissus.
Cette relation exponentielle est représentée par la formule suivante:
E(x) = E(0) e-ax
E(x): énergie du faisceau ultrasonore
x: distance de propagation
E(0): énergie initiale émise par la source
a: (coefficient) pouvoir de pénétration (en m-1)
Animation
Action biologique
peut être
Mécanique
Thermique

## Slide 24
Fréquences employées en échographie
1
Fréquence
Plus la fréquence est élevée, plus l'énergie est forte.
Ici, la fréquence est de 3 Hz, car il y eut 3 vagues (cycles) par seconde.

## Slide 25
Afin d’obtenir une bonne résolution de l’imagerie et afin de détecter des détails, il ne faut pas que la taille de l’élément qui reçoit le faisceau d’ultrasons ait le «même ordre de grandeur» que la longueur d’onde du faisceau. Dans le cas échéant, des phénomènes de diffraction interviennent. Donc, comme la longueur d’onde est inversement proportionnelle à la fréquence, les fréquences employées en échographie doivent être élevés, entre 2 et 40 MHz.
* En échographie vétérinaire, les fréquences les plus utilisées se
chiffrent entre 3,5 et 10 MHz.
Fréquences employées en échographie
Fréquence des ultrasons (MHz) | Profondeur d'exploration maximale (cm)
2,5 - 3,5 | > 15
5 | 10
7,5 | 5-6
10 - 12 | 2-3
Tableau de certaines profondeurs d’exploration en fonction de la fréquence des ultrasons
Par exemple, afin d’observer les petits organes superficiels, tels la thyroïde et l’œil, les ultrasons à hautes fréquences sont réservés à cette fin.

## Slide 26
La formule mathématique est simple :
Fréquence de l’onde X longueur d'onde = vitesse de propagation.
Alors, les ultrasons se déplacent en ligne droite si leur vitesse demeure la même, c’est-à-dire constante. Cette vitesse de propagation, la célérité, dépend de la nature du milieu et non de la fréquence de l'onde, car il s’agit d’une onde mécanique.
Vitesse de propagation des ultrasons

## Slide 27
Milieu | Vitesse de propagation (m ⁄ sec)
Air | 330
Eau | 1480
Tissus mous | 1540
Os | 4080
*La vitesse de propagation des ultrasons dépend aussi de d’autres facteurs tels que l’élasticité et la densité du milieu traversé.
En effet, lorsqu’on dit que la vitesse de propagation dépend du type d’organe, cela désigne le type de milieu que constitue cet organe et que les ultrasons traverseront.
Vitesse de propagation des ultrasons
Les ultrasons trouvent leur principal champ d’action dans les tissus mous. Mais pourquoi? Pour le savoir, cliquez ici.
Pour retourner au principe de l’imagerie, cliquez ici.

## Slide 28
Les tissus mous propagent extrêmement bien les ultrasons grâce à l’eau dont ils sont majoritairement composés: c’est pourquoi on les appelle les tissus mous. Ainsi, leur utilisation dans l’échographie est fondée sur ce fait: un faisceau d’ultrason incident est en partie réfléchi sous forme d’écho à la sonde. L’autre partie est transmise (pénètre) pour être de nouveau réfléchie par le second tissu mou derrière.
L’animation qui suit vous illustrera ces phrases:
Animation
Les tissus mous
Pour retourner au principe de l’imagerie, cliquez ici.
Tissu mou
Sonde ultrasonique
Faisceau d’ultrasons incident
Faisceau d’ultrasons réfléchi
Faisceau d’ultrasons transmis
* La sonde doit être placé le plus perpendiculairement possible aux contours des organes.
Tissu mou derrière

## Slide 29
Il faut se placer à incidence normale, c’est-à-dire que l’angle d’incidence doit être inférieur à 12°. Si la condition n’est pas respectée, les ultrasons réfléchis ne seront pas captés.
Angle d’incidence
Matière
Sonde ultrasonique
Faisceau d’ultrasons incident
Faisceau d’ultrasons réfléchi
Faisceau d’ultrasons transmis
>12°

## Slide 30
Patient
Échographe
Échographiste
Sonde
Bienvenue! Voici une visite animée de cette salle d’échographie.
Appliquée sur la peau de la partie du corps à sonder, le gel à ultrasons a comme but ultime de supprimer toute présence d'air (obstacle) entre la sonde et la peau.
Ce gel étalé (dont l’impédance est choisie) peut paraître un peu froid, mais il faut comprendre que sans lui, la transmission entre la source et le sujet ne sera pas parfaite.

## Slide 31
Patient
Échographe
Échographiste
Sonde
Lors du passage du courant électrique, un élément, appelé transducteur, le convertit en ultrason avec l’effet piézoélectrique, découvert en 1880 par Pierre et Jacques Curie.
Le principe de l’effet piézoélectrique est basé sur la propriété de certains matériaux, tels les cristaux de quartz, de se comprimer et de se décomprimer grâce à un courant alternatif.
Ce processus émet des ultrasons. Dans les sondes de l’échographie, les transducteurs sont en général des céramiques de Plomb Zirconate de Titane (PZT).

## Slide 32
Patient
Échographe
Échographiste
Sonde
Cliquez sur les points agrandis de différents tons de gris.
Maintenant, il faut faire le trajet inverse: la sonde reçoit les ultrasons réfléchis (échos) qui traversent le fil jusqu'au transducteur. Ce dernier transformera les ultrasons réfléchis (échos) en courant électrique.
La sonde n'émet donc pas des ultrasons en continu ( à cause du courant alternatif), mais est continuellement en action (envoi d’ultrasons)/ attente (pour recevoir les ultrasons).
Ce cycle est très court, de l’ordre des microsecondes. Cette durée joue un rôle primordial: plus elle est courte, plus l’image est meilleure.

## Slide 33
Comment se forme une image échographique?
Pour qu’une image apparaisse sur l’écran de l’échographe, un mécanisme complexe en résulte. Comme nous avons vu, les ondes réfléchies perpendiculairement aux structures rencontrées durant leur parcours, reviennent sous forme d’écho vers la source même de leur émission, c’est-à-dire, la sonde. Ensuite, un système informatique couplé à la sonde analysera et traitera ces signaux recueillis. La vitesse de propagation de ces sons dans les tissus mous (1540 m/s) permet de déterminer la distance de l'écho à partir du « temps de vol ». Une fois le tout traduit, une image anatomique composé du contour et de la structure des organes apparaîtra sur un écran vidéo.
Principes de l'imagerie
Mais que signifient ces points noirs, gris et blancs sur l’écran vidéo. C’est ce que nous verrons maintenant.

## Slide 34
Tout d’abord, il faut savoir que les ultrasons font face à une certaine résistance du milieu qu’ils traversent (os, tissu mou, air ou eau). Cette résistance s’appelle l’impédance et elle dépend de l’élasticité et de la densité du milieu. En effet, on obtient l’impédance en multipliant ces deux facteurs:
Z = d x v
d:densité ou masse volumique
v: la vitesse de propagation des sons
Z: impédance acoustique
Sur l’écran vidéo, ce sera une forme blanche avec une ombre derrière.
INCONVÉNIENT
les structures derrière l’os seront masquées et ne pourront être étudiées
Les structures solides (os) n’en laissent passer que 30% et en renvoient donc beaucoup.
Principes de l'imagerie
Milieu | Impédance acoustique (kg . m-2 . s-1) x 106
Air | 0,0004
Poumon | 0,26
Squelette | 3,8 – 7,4
Tissus mous | 1,3 – 1,7
Eau | 1,5

## Slide 35
Tube digestif et tissu pulmonaire gorgés d’air
Les liquides simples sans particules en suspension
Ils ne font que laisser traverser les ultrasons, c’est-à-dire qu’ils ne réfléchissent pas d’échos.
Ils apparaîtront noirs sur l’écran vidéo.
Les liquides avec particules (ex.: sang, mucus, …)
Ils génèrent des échos puisqu’ils réfléchissent les ultrasons merveilleusement.
Leur couleur sera dans les tons de gris (plus ou moins homogènes) sur l’écran vidéo.
§ Ainsi le placenta est plus blanc que l’utérus qui est plus blanc que les ovaires.
Le gaz (air) ne présente pas une bonne transmission des ultrasons et il ne s’avère donc pas un bon support pour visualiser un organe qui en est gorgé.
Principes de l'imagerie
Les ultrasons trouvent leur principal champ d’application dans les tissus mous. Mais pourquoi? Pour le savoir, CLIQUEZ ICI.

## Slide 36
La sonde échographique
À l’intérieur d’une sonde, il y a plusieurs fils cylindriques conducteurs d’ultrasons. Par exemple, dans chaque fil, un ultrason le traversera, sera transmis et sera réfléchi (écho) perpendiculairement à la sonde. Après des calculs, chaque écho représentera un point sur l’écran vidéo.
Vue de face
Vue transversale

## Slide 37
Scientifiques, ingénieurs, pêcheurs et médecins puisent les avantages des ultrasons en les utilisant beaucoup. La technique médicale de l'échographie consiste en une autre application du sonar. Nonobstant, il existe un stéréotype qui popularise l'échographie du fœtus, mais nous verrons que cette technique exploratrice n’image pas explicitement l’embryon. En effet, les ultrasons trouvent aussi leur place dans les examens d’organes.
Organes étudiés

## Slide 38
Grâce à l’échographie, plusieurs organes sont observés ou étudiés comme les organes de l’abdomen (le foie, la rate, le pancréas, les reins, les organes génitaux et la vessie), du cou (les ganglions et la thyroïde), les vaisseaux (les veines et les artères), les ligaments et le cœur. Dans ce cas, ce principe d’imagerie médicale permet de déceler des anomalies qui pourraient affecter ces régions du corps humain tels que des tumeurs, des infections ou des malformations. Lors d’une grossesse l’échographie est utilisée afin de vérifier si le développement du fœtus se déroule en toute normalité. Elle permet également de connaître le sexe de l’enfant.
Organes étudiés

## Slide 39
L’échographie doppler est un "plus" de l'échographie étant donné qu’elle cumule deux techniques: les ultrasons y sont aussi utilisés pour mesurer la circulation sanguine. Les images obtenues sont alors mixtes: elles présentent à la fois l’organe et le sang circulant (vitesse, direction, flux sanguin) dans les veines et les artères (la forme grâce à l’échographie). Ce jumelage permet de détecter des perturbations du flux sanguin, tels un obstacle (phlébite: caillot bloqué dans une veine) ou un rétrécissement d’une artère (plaques d’athérome).
Échographie Doppler
*Grâce à la grande vitesse de propagation des ultrasons il est possible d’obtenir des images mobiles de l’artère (environ 24 images par seconde).
En effet, les ultrasons sont réfléchis par les globules rouges en mouvement qui circulent dans le fluide vital. La «fréquence Doppler» (variation de fréquence entre les ultrasons émis et réfléchis) détermine la vitesse de déplacement du sang (flux sanguin). Le signe (+ ou –) de cette «fréquence Doppler» indique la direction du flux sanguin. Ainsi, comme la vitesse du flux sanguin varie en raison du cycle du coeur (pompage), il en sera de même pour cette «fréquence Doppler». Selon le cas, l’écho reçu est traité pour se transformer soit en un son, soit en une courbe (graphique) ou soit en une couleur (Doppler couleur).

## Slide 40
Pour plus d’information concernant ce sujet, veuillez cliquer sur ce lien:
Vous serez directement dirigé sur «Science animée», un site à but non lucratif et qui mise sur la réussite des élèves en science, où vous pourrez télécharger le diaporama sur l’Effet Doppler.
http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/scienceanimee/Mecanique.htm

## Slide 41
1. Émission des ultrasons
2. Écoute des échos
échographie 2D (suite)

## Slide 42
Le principe de l’échographie 2D est fort simple et efficace. En effet, la sonde est composée d’un transducteur qui émettra des ultrasons et qui, par la suite, recevra l’écho d’ultrasons envoyés. Cet écho est analysé par le système informatique et est retranscrit sur l'écran. On obtient alors ce qu'on appelle une "coupe échographique en 2D". Les images apparaissant sur l’écran sont stables d’où le nom d’échographie 2D.
Actuellement, l'échographie 2D permet l’observation précise de l'anatomie du bébé, seulement si le bébé est bien positionné, car il peut arriver qu’une examination soit impossible à effectuer.
De plus, l’échographie 2D est utilisée de façon brève afin de repérer la position de l’enfant dans le ventre de sa mère et règle l'échographe pour percevoir des images 3D de qualité dans le cas d’une échographie 3D.
L’échographie
2D

## Slide 43
L'échographie 3D permet de percevoir des images en mouvement et «volumineuses.» Ce résultat est acquis par le balayage automatique du faisceau compris dans l’échographie 2D. Une sonde 3D comprend le faisceau 2D qui sur 150 à 200 positions s’inclinera, et ce, automatiquement et en alternance. Ensuite, l’écho des ultrasons déjà reconnu lors d’une échographie en 2D, est divisé en 3D. Ces coupes sont par la suite analysées par l'échographe afin de reconstituer un volume du foetus examiné.
Bref, une image 3D est reconstruite grâce à un système informatique ayant analysé toutes les coupes 2D. L’image peut variée et sa qualité dépend bien sûr de la position du bébé, du cordon ombilical, etc.
L’échographie 3D

## Slide 44
Au cours d’une grossesse, trois échographies doivent être effectuées
afin de diminuer le risque de malformations ou de mortalités
infantiles. De même, chacune d’elles ne possèdent
point les mêmes objectifs.
Échographie du premier trimestre
Échographie du deuxième trimestre
Échographie du troisième trimestre
Échographie foetale

## Slide 45
Échographie du premier trimestre
L’examen du premier trimestre s’effectue habituellement entre 9 et 12 semaines de grossesse: donc, de 11 à 14 semaines après l’interruption du flux menstruel.
Ses principaux buts :
Définir le nombre d’embryons
Définir s’ils sont vivants (activité cardiaque)
Déterminer si l’embryon présente des signes de malformation: si oui, prélever des cellules du fœtus dans le liquide amniotique pour dépister une anomalie dans les chromosomes (trisomie 21).
Le sexe peut être déterminé assez tôt, à partir de la 12e semaine si le bébé est bien placé.
Échographie fœtale
(suite)

## Slide 46
Échographie du deuxième trimestre
L’examen du deuxième trimestre s’effectue habituellement entre 19 et 21 semaines de grossesse, donc de 21 à 23 semaines de l’interruption du flux menstruel.
Ses principaux buts :
Dépister les anomalies et les malformations du
fœtus non détectées lors de l’échographie précédente.
Dépister si le fœtus présente des petits signes d’anomalies chromosomiques se manifestant ( os du nez, oreilles, reins…).
Échographie fœtale
(suite)

## Slide 47
Échographie du troisième trimestre
L’examen du troisième trimestre s’effectue habituellement entre
29 et 31 semaines de grossesse donc de 31 à 33 semaines de
l’interruption du flux menstruel.
Ses principaux buts :
Évaluation de la croissance du fœtus
Examiner des organes du fœtus pour s’assurer que leur
croissance se déroule en toute normalité et éventuellement
percevoir les évolutions de ce dernier.
(cerveau, appareil digestif…)
Échographie fœtale
(suite)

## Slide 48
Échographie fœtale
(suite)
Veuillez patienter durant le chargement de cette animation.
Image échographique animée!

## Slide 49
L’examen est rapide puisqu’il s’effectue entre 5 et 45 minutes
dépendant de l’organe exploré.
Pratique et facilement accessible.
L’échographie n’est pas invasive: donc aucun rayon, ni injection ou
encore de prélèvement dans le but d’extraire un certain liquide du
corps du patient.
Peu coûteuse : un examen coûte en moyenne 60$.
Donne d’excellents résultats lors d’examen de certains organes.
Permet de connaître le sexe du bébé.
Avantages

## Slide 50
Permet de dépister des anomalies ou des malformations
durant le développement et la croissance de l’embryon et du
fœtus.
Peut être jumelé à un doppler-couleur ce qui permet
une définition des structures constituées de vaisseaux.
L’échographie est indolore et inoffensive.
Les controverses quant à son efficacité et sa sécurité sont cependant moins nombreux…
Avantages
(suite)

## Slide 51
Rares sont les inconvénients. Cependant, l’échographie, pour quelques personnes obèses ou constipées, s’avèrerait difficile à effectuer ou l’examen sera tout simplement sans clarté. En plus, ce principe d’imagerie médicale ne permet pas l’évaluation de certains organes
dont le tube digestif et les poumons par exemple, puisqu’il possède une propagation très faible dans les milieux gazeux, ainsi qu’une forte diminution dans les os. Finalement, une radiographie ou un scanner
peut réinterpréter exactement des clichés pris sur un patient. Contrairement à ces principes, l’échographie ne permet pas ce genre de privilège puisqu’il s’agit d’un examen en mouvement ou en d’autres termes : dynamique.
Inconvénients et limites

## Slide 52
Une échographie est un grand moment de la grossesse : la mère a enfin une image de son bébé! Elle aurait presque tendance à vouloir en faire plus souvent que de raison… Pourtant, il vaudrait mieux ne pas en abuser. L’échographie est-elle nocive? À l’heure actuelle, personne ne sait comment les ultrasons affectent un foetus. La principale raison est que les doses sont précises pour chaque organe dans le but d’en envoyer le minimum pour atteindre la profondeur désirée (la structure). En revanche, les ultrasons dérangent le fœtus étant donné qu’il est prouvé que celui-ci s'agite lors de ces examens. Ce fait ne signifierait pas que cela est dommageable, mais signifierait que le foetus entendrait les sons émis par l'appareil et amplifiés par le liquide amniotique. Mais à ce jour, aucune séquelle due à l’échographie n'a pu être prouvée. Ne cherchons pas à alarmer les mamans! Nonobstant, il est recommandé d’en réduire le nombre au strict minimum au cours de la grossesse.
Inconvénients et limites
(suite)

## Slide 53
En guise de conclusion, l'échographie est une technique récente bien connue maintenant. En réalité, l’échographie contribue à établir un meilleur diagnostic de plus en plus précis en dépistant également des anomalies qui pourraient atteindre certains organes (infections, malformations,…) avec des sons à haute fréquence. L’utilisation de ces ondes mécaniques, et non d’ondes électromagnétiques de courtes longueurs d’onde comme la radiographie, a fait qu’elle occupe une part importante dans l’imagerie médicale. Bref, cette technique ultrasonore ne cesse d’évoluer très rapidement, permettant ainsi aux médecins d'explorer le corps humain plus finement. Peut-être que la prochaine étape serait l’utilisation d’ultrasons de puissance pour traiter des lésions?
Médiagraphie!
Conclusion

## Slide 54
Lexique
Amplitude : Distance entre le maximum de l’onde et l’axe horizontal.
Fréquence () : Nombre de vagues (ou cycles) complétées en une seconde. Unité: Hertz (Hz)
Période (T) : Durée minimale où l’onde effectue un tour complet, c’est-à-dire se
reproduit avec les mêmes caractéristiques. *Unité: seconde(s)
Longueur d’onde ( ג): Distance séparant deux crêtes (sommet d’ondes)
successives d'une onde périodique. *Unité: mètre (m)
Vitesse de la lumière (c): ( 3 x 10 +8 m/s)
Obstérique: Discipline médicale qui traite de la grossesse et de l’acouchement.
Décibel (dB): Unité de mesures des intensités sonores.
Retour à la dernière diapositive où vous vous trouviez avant.

## Slide 55
Médiagraphie
Les informations
Cégep du Vieux Montréal.(Page consultée le 3 février 2007). Département des Arts, La lumière, [En ligne].
Adresse URL: http://www.cvm.qc.ca/artsplastiques/510_A14/2_Lumiere.htm
Clinique Saint-Joseph. (Page consultée le 2 janvier 2007). Ultrasons: échographie - Doppler, [En ligne]. Adresse URL: http://www.chc.be/hopital/default.asp?id=3&hopital=2
Enfamil. (Page consultée le 2 janvier 2007). Développement prénatal, [En ligne]. Adresse URL: http://www.enfamil.ca/fr/prenatal/p_ultrasound.html
FilleOuGarçon. (Page consultée le 2 Janvier 2006). Les échographies, [En ligne]. Adresse URL:
http://filleougarcon.infobebes.com/htm/article_fg/article.asp?id_article=276&id_sous_rub=283
Gyneweb. (Page consultée le 28 décembre 2006). L’échographie de la grossesse, [En ligne].
Adresse URL: http://www.gyneweb.fr/Sources/gdpublic/jmb/echo/echo.htm
Imagerie médicale. (Page consultée le 4 janvier 2007). Evolution historique :les grandes dates,
[En ligne]. Adresse URL: http://www.metz.supelec.fr/metz/eleves/themes/imagerie/societes/societes_dev.html
Imagerie médicale. (Page consultée le 4 janvier 2007). L’échographie, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.ouest-radiologie.com/fr/echographie/echographie.html
L'échographie 3D et 4D. (Page consultée le 2 janvier 2007). Fonction, images et vidéos, [En ligne].
Adresse URL: http://www.echographie3d-4d.com
L’imagerie. (Page consultée le 2 janvier 2007). L’Évolution de l’Imagerie Médicale, [En ligne].
Adresse URL: http://www.afppe.net/metier/evolution.html

## Slide 56
L’imagerie. (Page consultée le 2 janvier 2007). L’Evolution de l’Imagerie Médicale, [En ligne].
Adresse URL: http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/ipb/edu/pcem2/pcem2.html
L‘internaute. (Page consulté le 28 décembre 2007). N.jpg, {En ligne}. Adresse URL: http://www.linternaute.com/science/biologie/dossiers/05/0512-corps-humain/4.shtml
Ronze, Sébastien. (Page consultée le 2 janvier 2007). Echographie, [En ligne]. Adresse URL: http://www.doctissimo.fr/html/sante/imagerie/imagerie_sommaire.htm#echographie
Studio9mois. (Page consultée le 10 mars 2007). Questions Fréquentes, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.studio9mois.com/paris/faq.htm
Wikipedia. (Page consultée le 28 décembre 2006). L’échographie, [En ligne]. Adresse URL:
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chographie
Les sons
Son «Médiagraphie! Médiagraphie!», « suivant», « précédent», « retour à la table des matières» et « quitter la présentation»: voix de Sarah Al Rammahi
Les images
Image d’une femme enceinte subissant une échographie
Hôpitaux Universitaires de Genève. (Page consultée le 24 Avril 2007). Échographie d’une femme enceinte, [En ligne]. Adresse URL: http://www.hug-ge.ch
Avec l’aimable autorisation de HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève) et
avec l’aide de la gratifiante Mme Julie Crédou
Image animée (dans échographie fœtale)
Abbara, Aly.(Page consultée le 2 janvier 2007). Atlas d'échographie en Gynécologie - Obstétrique, [En ligne]. Adresse URL: http://www.aly-abbara.com/echographie/Atlas_echographie/atlas_echographie.html
Avec l’aimable autorisation du Dr Aly Abbara
Les images du premier spectre du son sont tirées de la bibliothèque Clip Art.
Images gratuites

## Slide 57
Deux photos d’un bébé échographié
UCBABY. (Page consultée le 4 janvier 2007). Images, [En ligne].
Adresse URL: http://www.uc-baby.com/qcfr/images.html
Avec l’aimable autorisation de la compagnie UC BABY
L’Image de la chauve-souris, des dauphins jouant dans l’eau, du chien, de l’éléphant et
du médecin avec une patiente enceinte (échographie foetale).
Gif-anime-gratuit. (Page consulté le 5 mars 2007). Animaux, [En ligne].
Adresse URL: http://www.gif-anime-gratuit.com/
Images gratuites
Boutons d’actions ( Porte, Accueil et le bébé «suivant» et «précédent»), feu d’artifice
(dans la présentation du début), femme enceinte s’évanouissant (dans échographie foetale)
01Gif. (page consultée le 3 mars 2007), [En ligne]. Adresse URL: http://www.01gif.com/index.php
Images gratuites
Image du site Science animée
Cliché pris par Sarah Al Rammahi
Graphique portant sur les notions d’onde
Réalisé pris par Sarah Al Rammahi
Gifs animés dans la présentation des noms
Gif-anime-gratuit. (Page consultée le 7 mars 2007). Séparateur. [En ligne]. Adresse URL: http://gifs.for.free.fr/webmestre/separateur2.htm
Images gratuites
Images d’un embryon (en dessin animé) et celui dans le placenta dans le noir se développant
01Gif. (Page consultée le 3 mars 2007), [En ligne]. Adresse URL: http://www.01gif.com/index.php
Image gratuite

## Slide 58
Image d’Ian Donald
University of Glasgow (faculty of medicine). (Page consulté le 8 mai 2007). donald.jpg, [En ligne]. Adresse
URL: http://www.gla.ac.uk/faculties/medicine/scholars/idonald.html
Avec l’aimable autorisation d’Andrew Atkinson de l’Université de Glasgow
Image d’une échographie 2D
Eurekaweb. (Page consultée le 6 mais 2007). échographie1.jp, [En ligne]. Adresse URL:
http://eurekaweb.free.fr/mh1-echographie.htm
En attente d’autorisation
Schémas des spectres sonores ont été réalisés par Sarah Al Rammahi.
L’arrière-plan «écho» a été réalisé par Sarah Al Rammahi.
Le papillon (dans l’animation avec la chauve-souris) a été dessiné par Sarah Al Rammahi.
Les animations
L’animation de la chauve-sourris et du papillon a été réalisée par Sarah Al Rammahi.
L’Animation de la visite d’une salle d’échographie et ses composants ont été
réalisés par Christine El-Fakhry et Sarah Al Rammahi.
L’animation de l’échographie 2D a été réalisé par Christine El-Fakhry.
L’animation «les tissus mous» a été réalisée par Sarah Al Rammahi.
La musique
Musique se déroulant tout au long du diaporama
Sunncity. (Page consultée le 9 mai 2007). Robert Miles-yoyoyoy.midi [En ligne]. Adresse URL:
http://www.sunncity.com/music/index.asp?midi=T&offset=550
Musique gratuite