## Slide 1
Hydroélectricité
Par George Tsiabouris
École La Dauversière, Montréal, juin 2000
Validation du contenu et révision linguistique: Ahmed Bensaada
Science animée, 2000
Cliquez ici pour commencer

## Slide 2
HYDROÉLECTRICITÉ
PAR
GEORGE TSIABOURIS

## Slide 3
Il existe plusieurs méthodes pour produire de l’électricité pour le grand public. Tous présentent des avantages et des inconvénients. Mais l'hydroélectricité reste sans doute le moyen le plus avantageux à long terme du point de vue écologique, économique, mais aussi esthétique. C'est pourquoi elle reste l'une des principales sources d'énergie électrique au Canada et ailleurs.
Introduction

## Slide 4
Fonctionnement d'une centrale hydoélectrique
Les types de centrales
Quelques chiffres
Conclusion
Références
Menu
Les types de barrages
Allez-y, cliquez!
Allez-y, cliquez!
Allez-y, cliquez!
Allez-y, cliquez!
Allez-y, cliquez!

## Slide 5
L’hydroélectricité consiste à produire du courant électrique en utilisant l’énergie de l’eau provenant d’un barrage. Avant de passer dans les turbines, l’eau est acheminée par des robinets qui aident à contrôler son débit. L’eau fait tourner une turbine, elle-même reliée à un alternateur. Dans l'alternateur (ou générateur), plusieurs aimants (rotor) tournent à l'intérieur d’une bobine de fil de cuivre (stator), ce qui produit de l'électricité. C’est donc l’alternateur qui assure la conversion de l’énergie cinétique de l’eau en énergie électrique. Cette énergie est ensuite transportée par des lignes aériennes jusqu’à nos foyers.
Fonctionnement d'une centrale hydroélectrique

## Slide 6
Dès que l'eau se trouve à une certaine hauteur, elle possède une énergie potentielle.
Ep = mgh
Masse
Énergie potentielle
Accélération de la
pesanteur
Hauteur

## Slide 7
Lorsque l'eau commence à descendre dans la conduite, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique.
Ec = ½ mv2
Masse
Énergie cinétique
vitesse
A la centrale, presque toute l'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique.

## Slide 8
Turbines
Énergie potentielle
Énergie cinétique
Énergie électrique

## Slide 9
Turbines
Énergie potentielle
Énergie cinétique
Énergie électrique

## Slide 10
Types de turbines
Il existe 2 types de turbines:
Turbines à axe vertical
Turbines à axe horizontal

## Slide 11
On remarque que la puissance est proportionnelle au débit et à la hauteur de chute, g ne variant que très peu à la surface de la terre.
Puissance d'une centrale
Puissance = Énergie par unité de temps
P = Ec / t  Ep / t

## Slide 12
Il existe 2 types de centrales hydroélectriques:
1- À accumulation
2- Au fil de l ’eau
Types de centrales électriques
Cliquez

## Slide 13
Ce sont des centrales qui sont alimentées par des barrages à accumulation. Ces derniers se caractérisent par un faible débit d ’eau mais par une grande différence de hauteur entre le barrage et la turbine.
Elles sont souvent souterraines et sont très pratiques.
En effet, les turbines d’une centrale à accumulation peuvent être arrêtées ou mises en marche très rapidement. En cas d’arrêt, l’eau reste dans le barrage et dans la conduite forcée.
Les centrales à accumulation

## Slide 14
Barrage à accumulation de Cabora Bassa (Mozambique)

## Slide 15
Ce sont des centrales qui fonctionnent avec des barrages construits sur des rivières à très grand débit. Cependant, leur hauteur de chute est très petite. Elles sont construites à l'intérieur du barrage et elles doivent fonctionner 24h sur 24. En effet, le débit de la rivière étant élevé, le barrage ne pourrait contenir toute l'eau qui s ’accumulerait dans le barrage.
Les centrales au fil de l'eau

## Slide 16
Centrale au fil de l’eau

## Slide 17
Les types de barrages
Pour être capable de construire un barrage, on doit dévier l’eau de la rivière. Pour ce faire, on utilise des digues ou des canaux de faible dimension. On les érige en amont de l’emplacement futur du barrage. Pendant la construction, la rivière est détournée à l’aide de galeries ou de conduites. Il existe 3 types de barrages:
1- Barrage-voûte
2- Barrage-poids
3- Barrage voûte-poids
Cliquez

## Slide 18
Les barrages-voûtes
Les barrages-voûtes sont des ouvrages imposants. Ils résistent à la poussée de l'eau en la transmettant au flanc de la vallée. Ceci est rendu possible par une forte courbure horizontale et parfois une faible courbure verticale, qui reporte la poussée de l'eau sur le sol.
C ’est le type de barrages le plus utilisé car ils n ’exigent qu’une faible quantité de béton comparativement aux autres.

## Slide 19
Barrage voûte de 207 m de hauteur et de 115 m de longueur au couronnement, fermant une gorge extrêmement encaissée du Rio Moctezuma à 245 km au Nord de Mexico. La puissance installée est de 300 MW. Le projet comprend :
  un évacuateur de crues capable d'évacuer 3 000 m3 par seconde,
  une galerie d'amenée de 21 km,
  une cheminée d'équilibre de 132 m de haut, une conduite forcée en galerie,
  une centrale souterraine,
Ce projet a pour caractéristique d'être d'abord un chantier d'excavation : 4 366 338 m3 d'excavation pour seulement 600 000 m3 de béton.
BARRAGE DE ZIMAPAN (Mexique)

## Slide 20
Les barrages-poids
Ce sont des barrages qui n’utilisent que leur énorme masse pour résister à la pression de l’eau. Ce sont des barrages qui nécessitent une immense quantité de béton. En général ceux que l’on construit dans les ruisseaux sont des barrages-poids.

## Slide 21
Le plus haut barrage-poids du monde, est le barrage de la Grande-Dixence (Suisse), il mesure 185 mètres de haut. Il possède 3 turbines de type Pelton de 400 MW chacune.

## Slide 22
Ce type de barrage est l'intermédiaire entre le barrage-voûte et le barrage-poids. Il présente une courbure horizontale, comme les barrages-voûtes. Mais de profil, il possède une forme triangulaire digne des barrages-poids.
Ce type de barrage reste pourtant très peu utilisé, les ingénieurs préférant construire soit un barrage-voûte soit un barrage-poids.
Barrage poids-voûte de Spitallamm (Suisse)
Les barrages poids-voûtes

## Slide 23
Le premier barrage connu fut construit en Égypte, vers 4000 av. J.-C., pour faire dévier le Nil afin de créer un site pour la ville de Memphis.
Le premier site hydroélectrique fut construit en 1880 à Northumberland.
En 1920, les installations hydroélectriques produisaient 40 p. 100 de l’énergie électrique aux États-Unis.
Au début des années 1990, le Canada et les États-Unis étaient les premiers producteurs d’énergie hydroélectrique dans le monde.
Au Canada, 62 p. 100 de l’énergie électrique est de source hydroélectrique.
Dans le monde, l’énergie hydraulique représente environ un quart de l’énergie totale produite et prend une part de plus en plus importante.
C’est la principale source d’énergie électrique pour un grand nombre de pays tels que la Norvège (99 p. 100 de son énergie électrique), la République démocratique du Congo (97 p. 100) et le Brésil (96 p. 100).
La centrale d’Itaipu sur le fleuve Parana, entre le Brésil et le Paraguay, inaugurée en 1982, a la plus grande capacité de production du monde (12 600 MW/an à plein rendement)
Quelques chiffres

## Slide 24
Conclusion
Ce projet nous a permis de découvrir l’énergie hydroélectrique. En ces temps de crise de pétrole, d’effet de serre, de smog et de pollutions diverses, ce type d’énergie demeure la plus environnementalement et économiquement acceptable.
Elle repose sur une technologie fiable et donne des œuvres de génie civil de grande envergure.

## Slide 25
Références
1- «Hydroélectricité ». Encyclopédie Microsoft Encarta 99 [CDROM]. Microsoft Corporation, 1998.
2- L'énergie hydraulique. (Page consultée le 5 mai 2000). L'énergie hydraulique, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.dfj.vd.ch/gyyver/copie_de_physique/hydro.htm
3- Dumez-GTM . (Page consultée le 25 mai 2000). Les bâtisseurs du monde, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.dumez-gtm.fr/francais/df_refer/zimapan.htm
4- Comité suisse des barrages. (Page consultée le 16 mai 2000). Les barrages suisses, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.swissdams.ch/swisscod/Dams/default.asp