## Slide 1
Les plans inclinés
Par Diana Yang et Ty Meng Ung
École La Dauversière, Montréal, juin 2000
Validation du contenu et révision linguistique: Stéphane Lamarche
Science animée, 2000
Cliquez ici pour commencer

## Slide 2
Plan incliné
Suivant
Par Diana Yang et Ty Meng

## Slide 3
Table des matières
Qu'est-ce qu'un plan incliné?
Utilisations d’un plan incliné
Efficacité d'un plan incliné
Mouvement sur un plan incliné
Analyse graphique
du mouvement incliné
Force de gravité et
le plan incliné
Travail et avantage mécanique
Bibliographie

## Slide 4
Qu’est-ce qu’un plan incliné?
Un plan incliné est une construction simple qui a généralement pour but de réduire l’effort à apporter à l’accomplissement d’une tâche, d’un travail. Le plan incliné est un avantage mécanique.
D’où viennent les plans inclinés?
Cette technique remonte au temps des Égyptiens.
Pourquoi sont-ils encore utiles de nos jours ?
Vous le découvrirez bientôt en parcourant notre présentation !
Retour

## Slide 5
Il existe de multiples usages concernant les plans inclinés.
En voici quelques exemples :
-Les rampes d’accès
-Les autoroutes inclinées
-Les escaliers
-Les pentes de ski
Utilisations diverses
Retour

## Slide 6
Efficacité d’un plan incliné
Il est évidemment plus facile de rouler (si le frottement est faible) sur un plan incliné que de s’élever verticalement.
Le plan incliné offre un avantage relié à l’angle qu’il fait avec l’horizontale.
Prenons l ’exemple où vous auriez à charger une boîte dans un camion.
Si vous effectuez cette tâche directement, soit sans plan incliné, la distance pour élever l’ objet sera plus courte, mais la force fournie pour effectuer le travail sera plus grande.
Le plan incliné permet de diminuer l’effort à apporter sur une plus grande distance pour un même travail.
Il serait donc possible de charger cette même boîte dans le camion à l ’aide d ’un plan incliné afin de se ménager !
Démonstration

## Slide 7
Pour monter un objet verticalement de B à C, à vitesse constante, il faut lui appliquer une force de même grandeur que son poids, Fh = Fg
Pour monter le même objet, sans frottement, le long du plan incliné, il faut lui appliquer une force Fl moindre que Fg.

## Slide 8
10 kg
Cliquez

## Slide 9
Cliquez

## Slide 10
Cliquez
Retour

## Slide 11
Retour

## Slide 12
Le Travail Mécanique
Le travail est un transfert d’énergie.
On calcule une quantité de travail mécanique en multipliant une force par un déplacement. Plus précisément, il est le produit de la composante de la force dans la direction du déplacement, par ce déplacement.
Pour le plan incliné, le travail est donné par la formule:
W= F// plan X Δs
W= Travail (Joules)
F= Force (newtons)
Δs= Déplacement (mètres)
Remarque: Graphiquement, le travail est représenté par l’aire sous la
courbe d’un graphique de la force(F(N)) en fonction du
déplacement(Δs(m)).
Suivant

## Slide 13
Avantage Mécanique
L’avantage mécanique représente le quotient de la force résistante par la force motrice.
Comment calculer l’avantage mécanique?
A.M = Fr = Fg = Fg = 1 = Δs m Fm F//plan Fg sin θ sin θ Δs r
Retour

## Slide 14
Mouvement sur un plan incliné
Un mobile au repos sur un plan incliné est soumis à deux
forces: le frottement, la force de gravité.
Si vous négligez le frottement du plan sur le mobile, il y aura
déplacement et accélération vers le bas ou vers le haut du plan
selon le poids relatif des différentes forces.
Si le mobile se dirige vers le haut,
alors la force |T|(tension),
est supérieure à |Fg| (force gravitationnelle). |T| > |Fg|
Tandis que si le mobile se dirige vers le bas,
alors |Fg| est supérieure à |T|. |Fg| > |T|
Enfin, la force résultante, FR, est obtenue par la formule:
FR = T + Fg/plan
Suivant

## Slide 15
Accélération
L’accélération est une variation de la vitesse pendant un intervalle de temps.
Un mobile en mouvement sur un plan incliné acquière une accélération. Si on le laisse glisser à partir du repos, sans frottement, le long d’un plan incliné, il subira une
accélération constante.
La valeur de son accélération est nécessairement supérieure à zéro et inférieure à 9,8 m/s2.
Sa vitesse augmente donc régulièrement et la variation de vitesse est proportionnelle au temps écoulé.
La distance parcourue est proportionnelle au carré du temps écoulé.
Retour

## Slide 16
Influence de la force de gravité
Pour tous les problème sur les plans inclinés, nous devons décomposer le poids (Fg) en une somme vectorielle de deux composantes.
1- La composante parallèle au plan incliné (Fg//plan)
2- La composante perpendiculaire au plan incliné ( Fg┴plan)
Fg = Fg // plan + Fg ┴ plan
Formule : Fg // plan = Fg sin θ
Fg ┴ plan = Fg cos θ
θ représente l’angle formé par le plan incliné et l’horizontale
Fg = la force de gravité
Suivant

## Slide 17
Retour

## Slide 18
La figure suivante présente les mesures de la position d’une
bille glissant sans frottement le long d’un plan incliné.
Cliquez ici pour animer

## Slide 19
Temps (s) | Position (m)
0 | 0
1 | 1
2 | 4
3 | 9
4 | 16
Temps (s) | Vitesse (m/s)
0 | 0
1 | 2
2 | 4
3 | 6
4 | 8
Temps (s) | Accélération (m/s2)
0 | 2
1 | 2
2 | 2
3 | 2
4 | 2
Suivant
Tableau des données

## Slide 20
Suivant

## Slide 21
Calcul de la vitesse à partir d’un graphique position-temps
Pour calculer la vitesse d’un mobile à un temps donné,
nous avons déterminé la vitesse instantanée en traçant une tangente en un point et en calculant la pente de cette tangente, donnant ainsi des angles congrus de chaque coté formé par la parabole et la droite.
Graphiquement , cela se traduit par le calcul de la pente de la tangente au point considéré.
Suivant

## Slide 23
Suivant

## Slide 24
Le graphique de la vitesse en fonction du temps, pour un corps en mouvement sur un plan incliné, donne une droite à pente positive et constante si l’on considère les déplacements comme positifs.
La pente du graphique de la vitesse en fonction du temps correspond à l’accélération.
La vitesse d’un corps en mouvement sur un plan incliné augmente régulièrement ce qui se traduit par une droite dont la pente correspond à une accélération constante.
a = Δv
Δt
Suivant

## Slide 26
Le déplacement
Le graphique de la vitesse en fonction du temps pour ce même mouvement permet de déterminer
l’aire sous la courbe et correspond au déplacement (Δs).
* Pour un mobile partant du repos, l’aire sous la courbe est l’aire d’un triangle ayant pour base Δt et pour hauteur Δv.
L ’équation Δs = aire = ½ Δv Δt
nous permet donc de calculer le déplacement ici .
* Pour un mobile qui accélère uniformément à partir d’une vitesse initiale vi, l’aire sous la courbe forme alors un trapèze.
L ’équation ½ (B+b)h ou Δs = aire = ½ (v + vi)Δt
nous permet de calculer le déplacement ici.
À partir du graphique de la vitesse en fonction du temps,
il est possible de tracer celui de la position en fonction du temps.
Suivant

## Slide 27
Le schéma suivant permet de calculer le déplacement d’un mobile partant du repos à partir d’un graphique vitesse-temps.

## Slide 28
La variation de vitesse
Dans le cas d’une accélération constante, l’aire sous la courbe est l’aire d’un rectangle ayant pour base (Δt) et pour hauteur a.
L’équation qui relie la vitesse à l’accélération et au temps est
Δv = aΔt
Cette équation nous permet de calculer la vitesse d ’un mobile dont l ’accélération est uniforme à partir du repos.
L’équation qui relie le déplacement à l’accélération et au temps est
Δs = 1/2 aΔt2
Suivant

## Slide 31
En résumé
Le diagramme suivant résume l’analyse graphique d’un mouvement
à partir des graphiques de la position, de la vitesse et de l’accélération
en fonction du temps.
Retour

## Slide 32
Bibliographie
BOUCHARD, Régent. Physique phénomènes mécaniques. Montréal, LIDEC inc., 1993, 348 pages.
ARDLEY, Neil. Force et mouvement, Paris, Gallimard. 1996, 35 pages.
Livres
Site WEB
Icon Bazaar. (Page consultée le 23 mars 2000). Search for images, [En ligne]. Adresse URL : www.iconbazaar.com