## Slide 1
La sonnerie électrique
Par Lubna Marsho et Ana-Maria Vlasceanu
École La Dauversière, Montréal, juin 2000
Validation du contenu et révision linguistique: Ahmed Bensaada
Science animée, 2000
Cliquez ici pour commencer

## Slide 2
par
Lubna Marsho
et
Ana-Maria Vlasceanu
La sonnerie électrique

## Slide 3
Menu
3 - Fonctionnement de la sonnerie électrique
4 - Test d’une sonnerie
1 - Structure d’une sonnerie électrique
2 - Qu’est-ce qu’un électroaimant?
5 - Bibliographie

## Slide 4
La sonnerie électrique comprend:
- Un timbre
- Un marteau
- Une armature en fer
- Un ressort
- Un électro-aimant
- Un bouton-poussoir

## Slide 5
Timbre
Marteau
Armature en fer
Vis
Ressort
Bouton-poussoir

## Slide 6
Un électroaimant est un solénoïde dans lequel on a inséré un noyau de matériau ferromagnétique. En général, c’est du fer doux.
Noyau de fer
doux
Les électroaimants
I

## Slide 7
Un solénoïde qui n’est pas parcouru par un courant électrique ne produit aucun champ magnétique.
Sphère
métallique
I = 0

## Slide 8
Un solénoïde parcouru par un courant électrique produit un champ magnétique qui a pour effet d’attirer la sphère ferromagnétique.
I  0

## Slide 9
Lorsqu’un noyau ferromagnétique est inséré dans le solénoïde, le champ magnétique devient plus intense.
Noyau de fer
doux

## Slide 10
Le champ magnétique d’un solénoïde est fortement augmenté lorsqu’on lui insère un noyau ferromagnétique. En effet, ce dernier se comporte comme un aimant sous l’effet du champ magnétique interne du solénoïde.

## Slide 11
Fonctionnement
de la sonnerie électrique

## Slide 12
Devant l’électroaimant (E) se trouve une armature en fer doux (P) solidaire d’un ressort (R) et munie d’un marteau (M).

## Slide 13
V
E
M
T
P
R

## Slide 14
Une des bornes de la source est reliée à une des extrémités du fil de l’électroaimant. L’autre extrémité du fil est reliée au ressort fixé sur l’armature (P).

## Slide 15
V
E
M
T
P
R

## Slide 16
Le ressort vient butter sur une vis de réglage (V) qui est en relation avec le second pôle de la source. Si l’on vient à fermer le circuit, l’armature sera attirée et le marteau (M) viendra frapper le timbre (T).

## Slide 17
V
E
M
T
P
R

## Slide 18
Lorsqu’on appuie sur le bouton-poussoir d’une sonnerie électrique, on ferme un circuit électrique. Un courant passe alors dans un électroaimant qui va produire un champ magnétique.

## Slide 20
V
E
M
T
P
R

## Slide 21
Le champ magnétique
créé va attirer le ressort

## Slide 22
V
E
M
T
P
R

## Slide 23
Le marteau, entraîné par le ressort, heurte le timbre et produit un son. Cependant, dans son mouvement, le ressort coupe le contact électrique avec la vis.

## Slide 24
V
E
M
T
P
R

## Slide 25
Une fois que le contact est rompu, le circuit est ouvert et le courant ne passe plus dans l’électroaimant. Le champ magnétique s’annule et le ressort n’est plus attiré par l ’électroaimant. Il revient donc à sa place initiale, fermant ainsi le circuit.

## Slide 26
V
E
M
T
P
R

## Slide 27
Le processus recommence donc depuis le début. Le marteau heurte le timbre et une sonnerie intermittente se fait entendre tant que notre doigt appuie sur le bouton-poussoir.

## Slide 28
Regardons maintenant le fonctionnement de l’appareil, en continu:

## Slide 29
V
E
M
T
P
R

## Slide 30
V
E
M
T
P
R

## Slide 31
V
E
M
T
P
R

## Slide 32
Voulez -vous tester notre sonnerie électrique?
Cliquez sur la sonnerie pour entendre le timbre

## Slide 33
Bibliographie
1) Raconte-moi la radio. (Page consulteé le 27 mai 2000). L’électricité c’est quoi?, [En ligne].
Adresse URL: http://perso.club-internet.fr/dspt/lelectricite.htm
2) Star. (page consulteé le 28 mai 2000). Electric bell, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.u-net.com/enigma/star/products/accessories/electricbell.html
3) Ardley, Neil. Dictionnaire jeunesse de la science, Angleterre, Éditions de Seuil, 1994, 191 p.
4) Comment ça marche?, Montréal, Éditions Franson, 1979, 408 p.
5) Grenier, Eva. En quête des propriétés de la structure, Montréal, les Éditions HRW ltée, 1991, 150p.