## Slide 1
L'énergie éolienne
Par Diane Alvarado Sandoval
École La Dauversière, Montréal, Juin 2001
Validation du contenu et révision linguistique: Ahmed Bensaada
Science animée, 2001
Cliquez ici pour commencer

## Slide 2
Diane
Alvarado Sandoval

## Slide 3
Vous présente

## Slide 4
Cliquer ici
r

## Slide 5: Table des matières
Introduction
Historique
Structure d’une éolienne
Différents types d’éoliennes
Les utilisations de l’énergie éolienne
Les avantages et les inconvénients
Conclusion
Bibliographie

## Slide 6: Introduction
<footer>
<date/time>
Depuis l’antiquité, on a été considéré que la matière était constituée de 4 éléments fondamentaux: la terre, le feu, l’eau et le vent. Ainsi, le vent, longtemps vénéré, est une source d’énergie renouvelable. On appelle énergie “renouvelable” celle qui contrairement aux énergie fossiles ( par exemple, le charbon et le pétrole ), est pratiquement inépuisable. Comme nous le savons l’énergie éolienne provient du vent. Mais d’où vient le vent ? C’est une question que bien des gens se posent. Tout d’abord, le vent est causé par le soleil. En effet, la différence de température est provoquée par les différentes pressions atmosphériques.

## Slide 7
<footer>
<date/time>
Le vent est causé par le mouvement de l’air.
Ainsi, lorsque l’air se réchauffe, il se dilate et sa pression diminue. Inversement, lorsque la température baisse, l’air augmente de densité et augmente sa pression. Tout ceci, est dû à une chaîne de variations de pression. Enfin, lorsque l’air se déplace, il y a formation du vent.

## Slide 8
Effet des températures sur la direction des vents ( jour/nuit)

## Slide 9
Il y a bien longtemps que les hommes ont imaginé des moyens pour exploiter les vents. On a trouvé, chez les Perses, des roues à aubes que le vent faisait tourner. Mais c’est vers le XIIe siècle, qu’apparaissent, en Europe, les premiers moulins à vent, d’étranges machines tournantes qui servaient à moudre le grain. Les premiers aérogénérateurs ont vu le jour en 1850, mais l’idée de cet appareil date de 1802. C’est en cette année que Lord Kelvin, un physicien anglais associa une génératrice d’électricité à un moteur éolien.
3600 avant J.C

## Slide 10
Au XIV siècle
1890
1920
Vers 1845, c’est un inventeur français, qui mit au point une aile constituée de planches mobiles rétractables. Nos hélices modernes ne constituent qu’une modeste amélioration de ces mécanismes.La production d’électricité d’origine éolienne ne date que de 1891.

## Slide 11
<footer>
<date/time>
Je suis un physicien britannique très renommé. Je suis né à Belfast en 1824 et mort en 1907 à Netherhall
William Thomson Kelvin

## Slide 12
<footer>
<date/time>
J’ai associé une génératrice d’électricité à un moteur éolien. Donc c’est grâce à moi, que les éoliennes modernes peuvent produire de l’électricité. J’ai aussi imaginé le galvanomètre à aimant mobile et des câbles électriques améliorés. J’ai mis au point un dispositif mécanique d’intégration des équations différentielles et l’échelle de température absolue. J’ai travaillé avec Joule et également étudié les marées terrestres.

## Slide 13: Tour/Mât
La tour supporte l’éolienne et fait donc partie intégrante du système éolien. Elle doit être conçue pour supporter le système et il faut s’assurer qu’elle est capable de le faire. Elle doit résister aux coups de foudre, aux vents violents, à la grêle et à la formation de glace. Il existe différents types de tours. Une petite éolienne va être installée à 18 mètres de hauteur tandis qu’une grande éolienne s’élèvera à plus de 30 mètres.
Structure d'une éolienne

## Slide 14: Les pales
Les pales ( hélices ) sont une partie très importante des éoliennes. Plusieurs éléments caractérisent ces pales: la longueur, la largeur, le profil, etc. Elles doivent être légères, solides et durables pour résister à l’action des éléments ( forts vents, pluie, neige, etc.) . On les contruit habituellement en matériaux composites à base de fibre de verre, en plastique renforcé ou en bois. C’est le diamètre des pales qui détermine la quantité d’électricité produite par le système. L’éolienne compte habituellement deux ou trois pales.

## Slide 15: Rotor
Le rotor est une des parties les plus visibles du système éolien. Il est formé de plusieurs pales qui ont une forme particulière. Lorsque le vent fait tourner les pales, celles-ci font tourner le rotor qui fait, à son tour, tourner le mécanisme d’entraînement et le générateur.

## Slide 16
Pale
Rotor
mât
Nacelle
Génératrice
Frein
Multiplicateur

## Slide 17
C’est la surface balayée pas les hélices qui compte. Ainsi deux grandes pales feront tout à fait aussi bien que trois pales. Il faut tout d’abord lever bien haut l’éolienne pour qu’elle puisse profiter au maximum des vents. Ceci nécessite une tour toujours élevée par rapport à la taille de l’éolienne.
Le système à pales tournantes convertit l’énergie cinétique du vent ( sa vitesse) en énergie mécanique disponible sur un axe. La rotation de cet axe anime une génératrice qui produit de l’électricité à son tour. Le principe de l’éolienne se résume donc en un système ( un rotor-génératrice) qui, à partir d’une énergie extrêmement variable ( le vent), devra produire une énergie électrique présentant des caractérisques constantes.

## Slide 18
Lorsqu’il se met à souffler, le vent exerce un système de forces sur les hélices qui ,
alors, se mettent à tourner.

## Slide 19
<footer>
<date/time>
Les éoliennes peuvent êtres installées soit individuellement ou en grand nombre. Situées dans un endroit très bien exposé aux vents, près d’une ligne à haute tension, elles deviennent alors une véritable centrale éolienne électrique. C’est ce qu’on appelle un parc d’éoliennes.
En mer
Sur la terre ferme

## Slide 20: Générateur/alternateur
Les générateurs
et les alternateurs
produisent de
l’électricité grâce à
la rotation des pales
de l’éolienne. Les générateurs produisent du courant continu ( c.c ) et l’alternateur, du courant alternatif ( c.a ). La plupart des éoliennes utilisées pour alimenter des chargeurs de batteries utilisent des alternateurs, et le courant alternatif qu’ils produisent est converti en courant continu pour charger les batteries.

## Slide 21: Batteries
Voici la batterie
Le courant continu ( c.c ) se déplace dans une seule direction. Le courant alternatif ( c.a ), quant à lui, suit une direction, puis change plusieurs dizaines de fois par seconde.
On utilise le courant alternatif dans les applications domestiques parce qu’on peut l’acheminer sur de longues distances sans pertes importantes, contrairement à ce qui se passe avec le c.c. Une batterie génère du courant continu alors qu’une prise murale génère du c.a.
c.c
c.a

## Slide 22: La boîte d’engrenage
De nombreuse éoliennes, en particulier celles d’une puissance supérieure à 10 Kilowatts (KW), sont munies d’une boîte d’engrenages qui permet d’adapter la vitesse de rotation du rotor à celle du générateur. Mais dans la plupart des mini-systèmes, le générateur/alternateur tourne à la même vitesse que le rotor, et l’utilisation d’une boîte d’engrenages n’est pas essentiel.

## Slide 23: Freinage
C’est un élément essentiel de la survie d’une éolienne. Le système de freinage sert à arrêter l’éolienne lorsque les vents sont trop forts, de sorte qu’elle ne puisse s’abîmer.

## Slide 24: La fondation
Avec ses 400 tonnes de ciment et de fer d’armature, c’est un élément important d’une grande éolienne. La forme est ronde ou carrée mais peut aussi être en étoile pour réduire l’usage du ciment.
Fondation

## Slide 25: Nacelle
La nacelle est l’enveloppe qui protège le générateur et les autres composantes contre l’action des éléments. Elle est amovible afin de permettre l’entretien de l’éolienne.

## Slide 26
Différents types d’éoliennes
Il existe plusieurs types d’éoliennes qui sont regroupées en 2 catégories:
EAV: éolienne à axe vertical
EAH: éolienne à axe vertical
Dans tous les cas, les éoliennes capturent l’énergie du vent et la transforme soit en énergie électrique (aérogénérateur) ou en énergie mécanique (éolienne de pompage, de sciage, etc).
Nous allons, dans ce qui suit, voir quelques exemples concrets d’éoliennes.

## Slide 27
En premier lieu, les éoliennes sont utilisées dans l’irrigation depuis l’antiquité car elles permettent de déplacer de l’eau à peu de frais. L’irrigation permet le déplacement de l’eau à partir d’un lac ou d’une rivière afin de la répandre de façon égale sur une étendue de terre à cultiver.

## Slide 29
Une éolienne à petites ailes multiples capte mieux les vents faibles. On y adapte une pompe à eau. Des engrenages relient l’axe de l’éolienne à une tige verticale qui actionne la pompe à eau. Celle-ci comporte une longue spirale qui pénètre dans le sol et qui fait monter de l’eau de la nappe souterraine.

## Slide 30
Elle fut inventée par un ingénieur français nommé Georges Darrieus . La forme s’apparente a celle d’un batteur a oeuf à l’envers. Ce type d’éolienne est moins exploité pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle nécessite un système de démarage (le système de démarrage est fait à partir d’un moteur diesel) car elle ne peut démarrer le système toute seule.

## Slide 31
La forme des pales a l’avantage de capter les vents d’où qu’ils viennent, sans nécessiter de mécanisme d’orientation.
Une fois le dispositif de commande (6) réglé, la génératrice (7), alimentée par le réseau par l’entremise du transformateur de démarrage (8) , fait tourner l’axe central qui, à son tour, comporte un engrenage (9). Lorsque les pales atteignent une certaine vitesse, l’énergie qui leur est fournie ne provient plus de la génératrice mais bien de la force du vent.

## Slide 32
La génératrice transforme alors cette énergie mécanique en énergie électrique. Quand le vent tombe, le dispositif de commande déconnecte la génératrice du réseau et le système de freins à disques à commande hydraulique (11) entre en action. Les freins aérodynamiques (12) installés sur les pales constituent le système de freinage de secours.
On peut retrouver deux sortes d’éoliennes à axe vertical. Celle de type Darrieus et de type Savonious. Elles ont toutes les deux le même principe

## Slide 33: Autres types d’éoliennes
Elles sont toutes à axe vertical ou à axe horizontal
Horizontal
Vertical

## Slide 34
Plusieurs sortes d’énergies sont utilisées dans le monde. Quelques-unes sont moins dommageables que d’autres. Par exemple, grâce à l’énergie éolienne nous pouvons produire de l’électricité pour l’usage domestique. L’énergie éolienne est très intéressante lorsqu’elle est utilisée dans les fermes ou dans les régions éloignées.
L’énergie éolienne est tellement “puissante” qu’elle peut être utilisée pour l’éclairage, la radio et même pour le fonctionnement des appareils ménagers.

## Slide 35
Avantages:
L’énergie éolienne a beaucoup d’avantages. C’est une source d’énergie très économique. Les dispositifs mécaniques ne demandent pas trop d’entretien et sont très fiables. Depuis des siècles, l’énergie éolienne a été utilisée dans de multiples appplications comme le moulin à vent qui sert à moudre le grain. En plus, elle ne pollue pas l’environnement, et ne provoque pas l’effet de serre.
Les
et

## Slide 36
Inconvénients:
Même si l’énergie éolienne a plusieurs usages, elle peut avoir des côtés négatifs. Par exemple, le bruit et les vibrations dans les sols peuvent devenir désagréables pour le voisinage.
De plus, si les vents sont trop violents , ils peuvent endommager les pales ( dans les éoliennes modernes, elles ont un système de freinage automatique).
En outre, comme le vent ne souffle pas toujours, les éoliennes peuvent ne pas produire assez d’électricité!

## Slide 37
Conclusion
L’énergie éolienne a été et restera intimement liée au développement de l’être humain. Elle procure de l’énergie propre, renouvelable et non dommageable pour l’environnement. Beaucoup d’efforts sont mis actuellement par les chercheurs pour développer des éoliennes de plus en plus efficaces.
L’énergie éolienne est certainement une source d’énergie prometteuse pour le XXI ième siècle.

## Slide 38: Bibliographie
<footer>
<date/time>
Sites internet :
Les centrales éoliennes. (Page consultée le 09 Mai 2001). Les centrales éoliennes, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.id-net.fr/~brolis/sp/chemin/eole.html
Conservation Manitoba-Énergie-L’énergie éolienne au Manitoba. ( Page consultée le 19 Avril 2001). Progrès technologiques, [ En ligne ] Adresse URL:
http://www.gov.mb.ca/natres/energy/alternative/wind_f/today.html
Énergie éolienne. (Page consultée le 19 Avril 2001). Énergie éolienne, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.inti.be/ecotopie/eole.html
Livres :
DAIGLE, Louis, Enquête des phénomènes électriques, Québec, Les Éditions HRW ltée, 1991, 183 pages
ARNOLD, Guy –CARLIER, François, Le point sur les énergies hydrauliques, éoliennes et solaire, Québec,Éditions Gammma- Éditions du trécarré, 1992, 32pages

## Slide 39
<footer>
<date/time>
L’energie eolienne. ( Page consultée le 24 Avril 2001). L’energie eolienne , [ En ligne]. Adresse URL:http://portfolio.cmaisonneuve.qc.ca/1689/gagnon/Index.html
Aujourd’hui, l’effort est porté vers le grand éolien. ( Page consultée le 24 Avril 2001 ). C’est les Watts qu’elle préfère! , [ En ligne]. Adresse URL:
http://cern.web.cern.ch/CERN/Clubs/SolarClub/SolEole/eoleEDF.html
Éole:Cap Chat: La plus grande éolienne à axe vertical. ( Page consultée le 19 Avril 2001). Cap-Chat: la plus grande éolienne à axe vertical, [ En ligne ]. Adresse URL:http://www.eole.org/cap_chat.htm
CanWEA. ( Page consulté le 01 Mai 2001). L’assocation Canadienne d’énergie éolienne, [ En ligne ]. Adressse URL:http://keynes.fb12.tu_berlin.de/luftraum/konst/canwea/frflyer.neu.html
Ecotopie. (Page consulté le 01 Mai 2001). Avantages,limites et inconvénients de l’énergie éolienne , [ En ligne]. Adresse URL:http://www.inti.be/ecotopie/eolcrit.html
Hydro-Québec.( Page consultée le 2 mai 2001 ). Les éoliennes, [ En ligne ]. Adresse URL:
http://www.hydro.qc.ca/terminologie/chroniques/chro_eolienne.hmtl
Énergie éolienne, fonctionnement, contraintes et perspectives sur l’avenir. ( Page consultée le 7 Mai 01 ). Énergie éolienne, [ En ligne ] Adresse URL:
http://eleves.mines.u-nancy/~vitkine/tipe/10.html

## Slide 40
Ressources naturelles Canada. ( Page consultée le 24 Avril 2001 ). Introduction aux systèmes éoliens autonomes , [ En ligne ] Adresse URL: http://www.nrcan.gc.ca/es/erb/reed/wes/uses_f.html
Académie d’Amiens. ( Page consultée le 09 Mai 2001 ). Fonctionnement éole , [ En ligne ]. Adresse URL:http://www.ac-amiens.fr/college80/curie_albert/Fonction.htm