## Slide 1
Les avions
Par Christian Kanaty et François Semaan
École La Dauversière, Montréal, Mai 2002
Validation du contenu et révision linguistique: Ahmed Bensaada
Science animée, 2002
Cliquez ici pour commencer

## Slide 2
Les Avions
Christian Kanaty
Par
et
François Semaan

## Slide 3
Naviguez à travers le projet
Page suivante
Page précédente
Aller à l’index
Aller à la table des matières
Utilisez ces boutons pour naviguer à travers cette présentation.

## Slide 4: Table des matières
L’histoire de l’aviation
La science de l’aviation
L’instrumentation
Les moteurs
La mécanique
Dernières technologies
Conclusion
Médiagraphie

## Slide 5: L’histoire de l’aviation
-En 1500, Léonard de Vinci est le premier à étudier scientifiquement le problème du vol. Il a été aussi le premier à dessiner et étudier un hélicoptère et un parachute.
-Au seizième siècle, l'Anglais Bate apporte en Europe la mode du cerf-volant, empruntée aux anciens Chinois.
-En 1673, on rapporte qu’un serrurier du Mans, Besnier, qui avec des surfaces à clapets aurait réussi à voler.
-En 1742, le marquis de Bacqueville a parcouru environ trois cents mètres au-dessus de la Seine, à Paris.
-En 1783 les frères Montgolfier ont découvert l'aérostat.
-En 1796, George Cayley reprend les travaux des Français Launoy et Bienvenu. Il construisit un hélicoptère. En 1799, il grave sur un disque d'argent les forces aérodynamiques sur un profil d'aile. En 1809, il construit un planeur volant sans passager et, en 1849, il fabriqua un planeur prévu pour un passager.

## Slide 6
-Stringfellow, continuant les travaux de Cayley et de Henson, fit voler pour la première fois dans l'histoire un modèle réduit d'aéroplane à vapeur.
-En 1856, le Français Jean-Marie Le Bris, fit les premiers essais de planeur avec passager.
-En 1863, le mot « aviation » est inventé par Gabriel de La Landelle et un hélicoptère à vapeur est construit par Ponton d'Amécourt.
-L’Anglais, Wenham, réalisa le premier « tunnel » (notre soufflerie actuelle) pour l'expérimentation des maquettes. C’est à ce moment que naquit la notion d'essais systématiques remplaçant la vieille méthode d’essais et erreurs.
-En 1876, les français Pénaud et Gauchot proposent un aéroplane avec roues escamotables, hélices, gouvernes et commande unique.
L’histoire de l’aviation

## Slide 7
L’histoire de l’aviation
-Clément Ader aurait volé (le premier), le 9 octobre 1890 au château d'Arminvilliers.
-Les frères Wright, ont réalisé l’exploit de volé le 17 décembre 1903 à Kitty Hawk, en Caroline du Nord.
-À l’époque la grande difficulté était de trouver un moteur léger et puissant. C'est le Français, Levasseur, qui y parvient le premier avec le moteur «Antoinette».
-Le 12 novembre 1906, le brésilien Alberto Santos-Dumont enregistra les trois premiers records du monde : la plus grande durée de vol (21secondes), la plus grande distance franchie (220 m), la vitesse de croisière atteinte (41,292 km/h).
-Le 13 janvier 1908, Henri Farman gagne un prix en réussissant le premier kilomètre en circuit fermé officiellement contrôlé. En octobre de la même année il réussira pour la première fois, la liaison Bouy-Reims, soit une distance de 27 km.

## Slide 8
L’histoire de l’aviation
-En octobre 1908, Wilbur Wright, bat le record de distance avec 66,6 km. Et terminera l'année avec 124,7 km. Cet exploit fut réalisé en France,
-Louis Blériot accomplit un exploit spectaculaire : il traversa la Manche, le 25 juillet 1909, en 37 minutes.
-En 1910, l'Anglais Charles Rolls réussit la double traversée de la Manche. Cette même année, 2 records d’altitude sont battus: 1000 m par Latham et 3000 m par Legagneux.
-Le 10 juillet, Morane dépassa la vitesse de 100 km/h et le 25 août Tabuteau franchit la distance de 500 km.
-Toujours en 1910, un jeune Péruvien du nom de Géo Chavez traversa les Alpes mais se tue malheureusement à l'atterrissage.

## Slide 9
L’histoire de l’aviation
-L'année 1910 est marquée par de nombreuses innovations: le français Fabre construit le premier hydravion, le roumain Coanda mets au point le premier «avion à réaction». En plus, cette année vit le premier décollage du pont d'un navire par l'américain Ely, la première liaison radio (air-sol) et les premières vues cinématographiques prises d‘un avion. Malheureusement, cette année-là, l'aviation a fait vingt-neuf morts.
-En 1911, 1 350 aéroplanes ont été construits dans le monde, 13 000 voyages ont été effectués et 12 000 aviateurs ont parcouru quelques 2 600 000 km!
-Cette même année les frères Morane revêtent le fuselage de leur monoplan avec des tôles d'acier: c’est l’apparition du métal dans l’aviation.
-Breguet et Sommer inventent le concept d’aérobus. Le 23 mars, Sommer fait décoller douze passagers.

## Slide 10
L’histoire de l’aviation
-Le 18 février 1911 le français Henry Pequet inaugure, aux Indes, la première poste aérienne au monde.
-Après les frères Voisin, les premiers constructeurs ouvrent leurs usines : Bristol, Farnborough, De Havilland, Avro, Hawker, Short en Angleterre. Martin, Bell, Douglas, McDonnell, Curtiss et Cessna aux Etats-Unis. Morane-Saulnier, Caudron, Hanriot, Nieuport en France; Fokker aux Pays Bas et Sikorsky en Russie.
-L'indicateur de vitesse du capitaine Eteve et l'anémomètre de Badin voient le jour. Ces inventions permettent les vols de nuit: le 11 février 1911, Robert Granseigne survole Paris à 3 heures du matin.
- Le 11 mars 1912, l‘américain Berry est le premier à sauter d'un avion en parachute, grande innovation sécuritaire.

## Slide 11
L’histoire de l’aviation
-En 1912, Marc Bonnier, Barbier et Védrines relient Paris au Caire.
-Roland Garros est le premier à traverser la Méditerranée: ll met 7 h 53 minutes pour franchir les 730 km qui séparent Saint Raphaël de Bizerte.
Le 29 septembre 1913, Prévost dépassa le premier les 200 km/h.
Le 21 mai 1927, Charles Lindbergh réussit l’exploit de traverser l’Atlantique. Son monoplan, le « Spirit of Saint-Louis », construit sur mesure pour accomplir cette traversée, possédait entre autre un énorme réservoir de 1934 litres lui assurant une autonomie suffisante au prix d'une perte de visibilité vers l'avant. Il mit 33 heures 30 minutes pour effectuer le voyage alors qu’aujourd’hui on peut le faire en deux heures avec un Concorde.
En 2002, Erik Lindbergh refit la même traversée que son grand-père cette pour souligner le 75ème anniversaire de ce vol historique. À 37 ans, ce descendant de pionnier ne mis que 17 heures pour relier New York à Paris à bord d’une version moderne du « Spirit of Saint-Louis ».

## Slide 12
L’histoire de l’aviation
- En 1930 L'Anglais Franck Whittle fut le premier à déposer un brevet pour le moteur à réaction. Cependant, ce fut l'Allemagne qui fit voler la première appareil utilisant un réacteur: c’était le Messerschmitt Me-262.
-Chuck Yeager a été le premier à franchir le décisif mur du son le 14 octobre 1947 à bord d'un Bell-X1.
-Le 8 juillet 1940, aux États-Unis, eut lieu le premier vol civil dans un Boeing 307B à cabine pressurisée.
-Il fallait 21 heures pour relier New-York à Paris en 1947 avec un quadrimoteur DC-4. Dix ans plus tard, le Super Constellation descend au-dessous de la barre des quinze heures. En 1966, un Boeing 707 à réaction accomplissait le même trajet en 7 heures.

## Slide 13
La science de l'aviation
Index
1. a) introduction
b) Les turbulences
c) Les turbulences (schéma)
d) Les turbulences (calcul)
2. a) La portance
b) La portance (animation)
c) La portance (calcul)
3. Axes de référence d’un avion
4. Le mur du son
5. Le nombre de Mach

## Slide 14
La science de l'aviation
Contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser, les avions ne volent pas grâce à leurs moteurs mais bien grâce à leurs ailes et surtout à l’air qui les entoure. La masse d’air dans laquelle baigne un avion lors de son vol a de nombreuses répercussions sur le comportement de l’avion.

## Slide 15
Les turbulences
Les turbulences sont générées par la forme d’une pièce plongée dans un écoulement.
Il y à trois sortes de turbulences: la turbulence de forme, la turbulence de frottement et la turbulence induite. La turbulence de forme est produite par la forme de l’avion dans l’air. La turbulence de frottement c’est la force de cisaillement entre l’air et l’avion. Enfin, la turbulence induite est généralement produite au bout de l’aile (vortex).

## Slide 16
Les turbulences
1. Forte turbulence produite par des formes rectangulaires.
2. Moyenne turbulence produite par des formes sphériques.
3. Faible turbulence produite par la forme aérodynamique d’une aile

## Slide 17
Le calcul des turbulences
D=½××v²×s×CD
D= Turbulence
= densité de l’air
v= vitesse
s= surface de l’aile
CD= coefficient de turbulence (calcul dans le design de soufflerie, varie entre 0.02 à 0.15)

## Slide 18
La portance
En aviation, la portance est exprimée par le fait que l'avion, grâce à la forme de ses ailes, réussit à se maintenir dans les airs grâce à la différence des pressions qui s'exercent en dessous et au dessus de celles-ci. La forme de l'aile est accentuée sur l'extrados (dessus) pour obtenir la meilleure portance possible. Les filets d'air qui s'écoulent sur l'aile doivent arriver en même temps à l'extrémité et c'est alors que le principe physique s'applique. Sur l'extrados les filets d'air sont accélérés et étirés par la forme bombée de l'aile ce qui provoque une diminution de la pression. Sur l'intrados (dessous) les filets d'air, contrairement à l'extrados, ralentissent et se compriment, ce qui provoque une augmentation de la pression. Ainsi comme la force est assez grande entre les deux extrémités l'avion n'est pas seulement porté dans les airs mais bien aspiré vers le haut.
C'est le physicien Daniel Bernoulli qui a établi ce principe au 19ème siècle, un principe qui va être à la base de toute l’aviation.

## Slide 19
La portance
Animation Flash sur la portance

## Slide 20
Calcul de la portance
L = ½××v²×s×CL
L= Portance
= densité de l’air
v= vitesse
s= surface de l’aile
CL= coefficient de portance (calcul dans le design de soufflerie, varie entre 0.0 à 2.0)

## Slide 21
Axes de références d'un avion
En vol, l'avion évolue sur trois axes de références: l'axe de tangage, de roulis et de lacet.
Autour de l'axe de tangage, l'avion pivote sur ses ailes, le pilote lève et baisse le nez en pointant le haut et le bas avec la manette de profondeur. Autour de l'axe de roulis l'avion ballote d'aile en aile en suivant un mouvement identique ou contraire à la rotation de son hélice. Finalement autour de l'axe de lacet l'avion ne fait que tourner à droite ou à gauche en pointant son nez dans l'une ou l'autre des directions.
Un avion, en faisant un mouvement, pivote généralement sur deux axes et très rarement sur les trois.

## Slide 22
Le mur du son
L’expression mur du son vient d’un ingénieur britannique, W. F. Hilton, qui en 1935 se demandait si un avion pouvait passer la vitesse du son. Lorsqu'un appareil vole à une vitesse inférieure à celle du son, il génère des perturbations. Si sa vitesse approche celle du son, soit 331 m/s, il engendre des ondes sonores très comprimées. À la vitesse supersonique, les ondes forment des ondes de choc coniques appelées cônes de Mach. En atteignant le sol, elles produisent un bang supersonique. L'aérodynamisme et la voilure des avions en forme de flèche, contribuent à modérer les inconvénients des ondes de choc. Cependant, aucun moyen n'a été trouvé pour éviter le bang supersonique, car la pointe du cône de Mach part de l'avion et sa base se dirige vers la sol. La détonation que l’on entend vient du choc de l’air comprimé sur nos tympans.

## Slide 23
Le nombre de Mach
Le nombre de Mach exprime la vitesse d'un objet par rapport à celle du son soit 331m/s ou environ 1200 km/h, dans l'air. Les avions commerciaux atteignent des vitesses de l'ordre de Mach 0,8 ou 960 km/h. La vitesse du Concorde et des avions militaires sont de l'ordre de Mach 2 ou 2400 km/h et enfin, celle des fusées est d'environ Mach 5 ou 6000 km/h.
Le nom Mach vient du physicien et philosophe autrichien Ernst Mach (1838-1916), qui mit en évidence la vitesse du son en aérodynamique.
Ernst Mach (1838-1916)

## Slide 24
L'instrumentation
Index
Introduction
Indicateur de vitesse
Altimètre
Indicateur du niveau de kérosène
Indicateur R.P.M
Indicateur de pression d’huile
Indicateur de température d’huile
Indicateur de vitesse de montée
Cockpit actuel
Technologie de l’instrumentation

## Slide 25
L'instrumentation
Au tout début de l’ère de l’aviation, les pilotes ne s’aventuraient pas très loin de leur piste de décollage de peur de se perdre. D’autre pionnier de l’aviation se faisaient avoir par leur quantité de carburant bas, leur pression d’huile et leur vitesse trop élevée ou par leur altitude. Donc, pour éviter ces ennuis, les aviateurs commencèrent à créer les instruments que l’on connaît aujourd’hui. Les trois premiers instruments à être testés sont l’altimètre, l’horizon artificiel et le gyroscope de direction. Ils furent testés avec succès le 24 septembre 1929. Avec le temps, d’autres instruments s’ajoutèrent à la grande famille de ceux que l’on connaît aujourd’hui.

## Slide 26
Indicateur de vitesse
Comme le dit bien son nom, cet instrument sert à indiquer la vitesse de l’appareil dans les airs. Les unités de mesures de cet instrument sont en Nœuds et en Mach. Un Mach c’est une fois la vitesse du son, environ 1200 Km/h. L’avion le plus rapide toujours en service est le Lockheed YF-12A (Blackbird). Il a atteint Mach 3, soit trois fois la vitesse du son lors d’un vol d’essai. Toutefois, la vitesse supersonique record à avoir été atteinte est de 6.72 Mach (environ 8064 Km/h). Ce vol a été réalisé par le X-15A-2 qui était propulsé par un moteur de fusée.
Supersonique: qui dépasse la vitesse du son.

## Slide 27
Altimètre
Cet instrument d’une très grande utilité, sert à donner la distance séparant l’avion du niveau du sol. L’avion à avoir été le plus haut est également le X-15 qui est monté à une altitude de 108 Km soit 108 000 mètres. Mais l’avion espion U-2 qui vole à 100 000 pieds ou 30 000 m est l’avion en service qui atteint la plus haute altitude. Cette dernière lui permet d’éviter les ondes radars ennemies. Seulement deux U-2 ont été abattus et ce, lors de la crise des missiles de Cuba.

## Slide 28
Indicateur du niveau de kérosène
D’une très grande importance pour des vols de longue durée, cet instrument indique au pilote la quantité de kérosène dont il dispose. L’unité utilisée est la Livre (LBS). Le nombre d’indicateurs de kérosène dans un avion dépend du nombre de réservoirs situés dans les ailes.

## Slide 29
Indicateur R.P.M
L’indicateur de R.P.M (Rotation Per Minute) ou tour par minute, indique au pilote le nombre de tours par minute que le moteur fait. Le compteur à gauche n’indique pas les tours par minutes mais plutôt le pourcentage. Un moteur éteint indique 0% et un moteur à plein régime indique 100%.

## Slide 30
Indicateur de pression d'huile
D’une très grande importance, cet instrument permet au pilote d’éviter les perforations dans les tuyaux d’huile en raison de la trop forte pression. Dans cette image on ne voit pas la zone rouge ou dangereuse. L’aiguille ne doit pas être dans cette zone pour éviter les problèmes.

## Slide 31
Indicateur de température d'huile
Comme l’indicateur précédent, celui-ci concerne l’huile. Mais cette fois il indique la température en °C (aiguille du bas) et la pression de l’huile dans le moteur (aiguille du haut). Dans cette image on remarque bien les zones rouges ou dangereuses.
Zone rouge
Zone rouge

## Slide 32
Indicateur de vitesse de montée
D’une très grande importance lors de la montée et de la descente d’un avion, cet instrument indique au pilote sa vitesse de montée et de descente pour éviter un décrochage lors de la montée et pour permettre au pilote de redresser l’appareil à temps en raison de sa trop grande vitesse de descente. L’unité de mesure est le m/mn soit mètre par minute.
Décrochage: perte de contrôle de l’avion à cause de sa vitesse de montée trop élevée par rapport à sa vitesse de croisière.
Vitesse de montée
Vitesse de descente

## Slide 33
Cockpit d’un Boeing 777 actuel
Indicateur de kérosène
Horizon artificiel et indicateur de vitesse de montée et de descente
Radar
Horizon artificiel, altimètre et indicateur de vitesse
Manettes de gaz
Comme vous l’avez remarqué, le tableau de bord est symétrique, les instruments du pilote se trouvent également du coté du copilote et tous les instruments sont électroniques.
Pilote
Copilote

## Slide 34
Chaque instrument d’un avion conçu dans les dix dernières années ressemble à une boîte que l’on met à sa place dans le cockpit après l’avoir programmée selon le trajet et la demande du vol.
Une boîte d’un horizon artificiel
horizon artificiel
Technologie de l’instrumentation

## Slide 35
La mécanique
Index
Introduction
Système de carburant
Système de climatisation
Trains d’atterrissage
Ailerons
Système automatique de dégivrage

## Slide 36
La mécanique
Le moyen de transport accessible à tous et le plus complexe est sans aucun doute l’avion. De nombreux systèmes font en sorte que cet oiseau de fer vole. Même la conception des toilettes et des fenêtres est très importante pour un vol en toute sécurité.

## Slide 37: Système de carburant
1-Réservoir No.1
2-Réservoir No.1A
3-Réservoir No.2
4-Réservoir de transfert
5-Réservoir No.3
6-Réservoir No.4A
7-Réservoir No.4
8-Tuyaux d’évacuation de kérosène
9-Points de ravitaillement
10-Réservoirs de débordement

## Slide 38: Système de climatisation
1-Aération du plancher
2-Poches d’air latérales
3-Conduits d’air personnels
4-Conduits d’air pour le cockpit
5-Réchauffe pieds pour le pilote et le copilote
6-Antibuée
7-Ventilateur pour le cockpit
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 39: Trains d’atterrissage
1-Barre de secours
2-Piston de la porte
3-Porte des roues
4-Pied latéral
5-Freins à plusieurs disques
1
2
3
4
5

## Slide 40: Les ailerons et flaps
Les phases d’ouverture des flaps
1-Flaps
2-Ailerons extérieurs
3-Ailerons intérieurs
4-Spoilers
-Les flaps servent à agrandir la surface de l’aile pour que l’air puisse frotter sur une plus grande surface lors du décollage et de l’atterrissage de l’avion.
-Les ailerons extérieur sont utilisés lors d’un vol à basse vitesse.
-Les ailerons intérieur sont utilisés lors d’un vol à haute vitesse.
-Les spoilers sont utilisés pour assister les ailerons et peuvent servir de freins lors d’un vol.
1
1
2
3
4
4

## Slide 41: Système automatique de dégivrage
En hiver, avant que les avions ne décollent, des techniciens au sol aspergent les avions d’un produit qui enlève la mince couche de givre sur les ailes des avions pour éviter qu’elle ne nuise à leurs performances. Une fois dans les airs, les avions entrent dans des nuages remplis d’eau et comme il fait froid en hauteur la givre se forme à nouveau sur les ailes. Alors le pilote actionne le système automatique de dégivrage et le même produit qu’utilisaient les techniciens au sol sort des ailes comme le montre l’image ci-contre.
Les flèches indiquent les sorties et mouvements du produit anti-givre lors du vol.

## Slide 42
Les moteurs
Introduction
Turboréacteur
Turboréacteur double flux
Turboréacteur avec postcombustion
Turbopropulseur
Statoréacteur
Index

## Slide 43
Les moteurs
Les moteurs n'ont pas toujours fonctionné de la même manière que ceux d'aujourd'hui. Avant l'ère des moteurs à réaction, les avions étaient propulsés grâce à des pistons et des hélices. Vu que les pistons se révélèrent très inefficaces et que les hélices ne pouvaient atteindre des vitesses supérieures à 800 km/h à cause de la trop grande résistance à l'air, il fallait concevoir un nouveau type de moteur qui serait plus performant. Ce fut donc le début du moteur à réaction.

## Slide 44
Le turboréacteur
Le turboréacteur fonctionne grâce à de l'air qui brûle des gaz qui eux propulse l'avion. L'air qui entre est compressé par des compresseurs et passe ensuite dans la chambre de combustion. Du carburant est libéré puis brûlé par l'air compressé qui élève sa température. Le gaz brûlé se rend ensuite jusqu'à la tuyère où se produit sa détente et ainsi propulse l'avion.

## Slide 45
Le turboréacteur double flux
Comme sont nom l'indique ce moteur diffère du turboréacteur ordinaire par la présence de deux flux. L'air qui entre suit deux trajets qui se distinguent par le traitement qu'ils font subir a l'air. Le premier flux (flux chaud) suit le cycle ordinaire (compression, chauffage, détente) tandis que l'autre flux (flux froid) n'est que faiblement comprimé puis rejeté immédiatement. En ne consommant pas autant de carburant que le flux chaud, le flux froid rend le moteur plus économique. En revanche l'air devient rare en altitude et la performance de ce système est optimal à environ 12 000 mètres.

## Slide 46
Le turboréacteur avec postcombustion
Ce troisième type de turboréacteur est construit pour produire de grandes performances. Dans ce moteur, en plus du carburant ordinaire déjà utilisé, on ajoute du kérosène dans la deuxième partie ce qui a pour effet d'avoir une détente plus puissante. Ce moteur n'est évidemment pas fait pour les avions civils puisqu'il est bruyant et qu’il consomme beaucoup de carburant. Il est utilisé par l'aviation militaire et les deux seuls avions commerciaux qui l'emploient sont le Concorde et le Tupolev. Ils l'utilisent pour atteindre des vitesses supersoniques.

## Slide 47
Le turbopropulseur
Le turbopropulseur comporte les mêmes éléments que le turboréacteur mais son fonctionnement diffère un peu. Les gaz sont brûlés par l'air mais sont détendus dans les aubes de la turbine et entraînent une hélice qui propulse l’avion par son mouvement de rotation. Le gaz qui est détendu aide à la propulsion en sortant et par ce fait le turbopropulseur est économique. Le turbofan fonctionne de la même façon que le turbopropulseur.
Turbofan
Turbopropulseur

## Slide 48
Le statoréacteur
Le statoréacteur est d'une grande simplicité: c’est le plus simple des moteurs à réaction. Ce dernier ne possède pas de compresseurs puisque l'air qui y entre est comprimé par la vitesse même de l'avion. Au centre du moteur, là où la combustion se produit, les gaz sont éjectés à une vitesse augmentée par la tuyère. Léger, le statoréacteur est solide pour son poids mais, comme il fonctionne grâce à une vitesse déjà produite, il doit être utilisé avec un autre moteur, un turboréacteur le plus souvent.
Cliquez sur cet hyperlien pour voir une image d’un statoréacteur
(si vous êtes connecté à internet)

## Slide 49
Les dernières technologies
Introduction
16 000 Km ou 17 heures sans escale
Deux étages

## Slide 50
Les dernières technologies
Tout comme les ordinateurs, le monde de l’aviation ne cesse de s’améliorer et d’évoluer. Pendant que nous allons à l’école et que les gens vont travailler, à travers le monde il y a des milliers d’ingénieurs, de dessinateurs, de concepteurs assis sur leurs bureaux en train de produire la prochaine machine volante.

## Slide 51
16 000 Km ou 17 heures sans escale
Le dernier de la compagnie Airbus, le A340-500 peut relier Los Angeles à Singapour en 17 heures sans escale, une première dans l’ère de l’aviation.

## Slide 52
Deux étages
Une autre première réalisée par Airbus, c’est l’avion à deux étages pouvant transporter plus 555 passagers sur une distance de 14 800 Km. Il est également l’avion ayant la plus grande envergure soit 79.8 mètres.

## Slide 53
Conclusion
Nous espérons que notre projet a répondu à vos questions et, surtout, qu’il vous a appris de nouvelles choses sur le fascinant monde de l’aviation.
Merci

## Slide 54
Médiagraphie
Informations
Airbus Industry. (Page consultée le 15 mars 2002). A380 specifications, [En ligne]. Adresse URL: http://www.airbus.com
Aeronautique. (Page consultée le 27 février 2002). Moteurs, [En ligne]. Adresse URL: http://perso.wanadoo.fr/aeronautique/sommaire.html
The Boeing company. (Page consultée le 15 mars 2002). A brief history, [En ligne]. Adresse URL: http://www.boeing.com/companyoffices/history/boeing/chron.html
The Lore of flight, Mallard Press, New York, 1971, Rev. 1990 , 426 p.
1100F. (Page consultée le 15 mars 2002). Histoire de l’aviation, [En ligne]. Adresse URL: http://1100f.free.fr/histoire_de_l'aviation.htm
Images
Aéronautique Infos. (Page consultée le 27 février 2002). Technique, [En ligne]. Adresse URL: http://perso.wanadoo.fr/aeronautique/sommaire.html
Avec l’aimable autorisation de Philippe Pochelu

## Slide 55
Musique
Midi Classics. (Page consultée le 28 février 2002). Pizzi02.mid, [En ligne]. Adresse URL: http://member.nifty.ne.jp/AXELSIA/midi/DOWNLOAD/downloade.htm
Musique gratuite
FIN
Encarta ® Online. (Page consultée le 3 Mars 2002). T071370A.jpg, [En ligne].
Adresse URL: http://encarta.msn.fr/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=761570136&idx=102686950
Photographie gratuite
Conception et réalisation: Christian Kanaty
Animation Flash