## Slide 1
La géothermie
Par Mélanie Jean, Anna-Christine Lalande-Corbeil,
Vasken Dermardiros et Loïc Martin
École d’éducation internationale de Laval (Québec)
Mai 2003
Validation du contenu et révision linguistique: Brigitte Lemieux
Science animée, 2003
Cliquez ici pour commencer

## Slide 2
Le principe de l’exploitation de l’énergie géothermique est relativement simple. Le tout est basé sur le fait que le manteau de la terre contient une quantité de chaleur phénoménale, provenant de matériaux radioactifs, tels l’uranium, qui se désintègrent. Les scientifiques estiment que la quantité d’énergie que l’on retrouve sous la surface de la Terre est 50 000 fois plus grande que l’énergie provenant des combustibles fossiles
La géothermie
Voir image

## Slide 3
La géothermie

## Slide 4
Tout d’abord, il faut préciser qu’il existe quatre principaux types d’énergie géothermique, réparties selon le niveau de chaleur en cause.
Les types d'énergie
Il y a la haute énergie, dont les nappes d’eau sous forme de vapeur sont très profondes, ou alors très près d’endroits où l’activité volcanique est importante. La vapeur d’eau atteint des températures de 150 à 320 degrés Celsius. C’est ce type de géothermie que l’on utilise pour générer de l’électricité.
Voir image

## Slide 5
Centrale géothermique en Californie

## Slide 6
Ensuite, il y a la moyenne énergie. Ses nappes se situent généralement entre 2000 et 3000 mètres de profondeur. La température des nappes d’eau souterraines varie entre 90 et 150 degrés Celsius. Pour exploiter ce type de géothermie, on fore dans le sol, puis on envoie dans ce trou un liquide caloporteur comme du fréon ou de l’ammoniaque. Ce liquide est réchauffé par la chaleur du manteau terrestre et remonte à la surface pour chauffer des édifices ou l’eau. Par la suite, on renvoie le liquide refroidi dans le sol pour qu’il redevienne chaud. Par contre, ce type d’exploitation n’est pas vraiment économique à cause des coûts élevés de forage, du liquide caloporteur et de l’infrastructure requise.

## Slide 7
La géothermie de basse énergie est la plus couramment utilisée. La température de l’eau se situe entre 50 et 90 degrés Celsius. Les nappes d’eau se trouvent à des profondeurs de 1000 à 2500 mètres. Quand l’eau n’est pas trop chaude, ni sous trop haute pression et qu’elle est assez pure, on peut l’utiliser directement.

## Slide 8
Le principe ressemble beaucoup à celui de la géothermie de moyenne énergie, sauf que le liquide caloporteur est de l’eau. Si l’eau est trop chaude ou que sa pression est trop élevée, on doit utiliser un doublet. Un doublet est un échangeur qui sert à la transmission de la chaleur de l’eau chaude provenant du sol au système de chauffage de l’édifice à chauffer.

## Slide 9
Il y a l’énergie géothermique de très basse énergie, qui est très semblable à la précédente, tout en provenant de beaucoup moins profond dans le sol. Par ailleurs, la température est également plus basse, de 12 à 50 degrés Celsius.

## Slide 10
<footer>
<date/time>
Vapeur d’eau
Eau (liquide)
Vapeur d’eau
qui monte
Eau inutile qui redescend
Génératrice
On fait descendre la pression pour que l’eau s’évapore plus vite
(si eau pas assez chaude)
Turbine
La vapeur d’eau est mise dans des contenants où la pression est plus basse, pour qu’il soit plus facile pour l’eau de rester gazeuse.
L’eau chauffée qui provient du sous-sol de la Terre actionne la turbine, puis retourne dans la Terre.

## Slide 11
<footer>
<date/time>
Vapeur d’eau
qui monte
Eau inutile qui redescend
Génératrice
Échange de chaleur
Turbine
Ici, l’eau réchauffe une autre substance qui s’évapore plus facilement qu’elle. C’est la meilleur manière de produire l’électricité géothermique.

## Slide 12
Pour la production rentable d’électricité, il est nécessaire de posséder un gisement dont la température excède 150 degrés Celsius. On utilise une turbine à vapeur qui est activée de manière directe par la vapeur acheminée des profondeurs. On peut aussi alimenter la turbine de manière indirecte, soit par l’entremise d’eau qui ne provient pas de la Terre, donc qui est dans un système adjacent de tuyaux et qui se fait réchauffer. Cette méthode est utilisée pour les gisements dont la nappe d’eau (ou de vapeur) a une température supérieure à 200 degrés Celsius.
Le mode de fonctionnement

## Slide 13
Pour les gisements dont la température se situe entre 150 et 200 degrés Celsius, on utilise la méthode binaire, qui se trouve à être la même chose que la manière indirecte. La seule différence est que le fluide qui doit être chauffé est un liquide dont le point d’ébullition est inférieur à l’eau. C’est ce qui permet à ce liquide de se vaporiser et de pouvoir actionner la turbine.
Le mode de fonctionnement
suite

## Slide 15
Avantages
- C’est une source d’énergie renouvelable. - Le coût d'exploitation est quasiment nul. - Ne pollue pas ou peu l’atmosphère. - Son exploitation ne génère pas de flamme, pas d'odeurs, pas de fumée, pas de ramonage. - En plus de produire de l’électricité, cette source produit de la chaleur. - Elle ne génère pas d’émission de gaz carbonique.

## Slide 16
Inconvénients
Se transporte difficilement (utilisé sur place). Les coûts pour le forage et pour le pompage de l’eau peuvent être élevés. Peut polluer si l’eau extraite du sol contient des métaux lourds. Certains stocks, trop petits, peuvent être épuisés lors de leur exploitation.

## Slide 17
Livres
BIZEC, René-François et collaborateurs. La recherche sur les énergies nouvelles, Collection La Recherche, Éditions du Seuil, 1980, 332 pages.
GRAHAM, Ian. Géothermie et bioénergie, Collection les énergies en question, Éditions École active, 1999, 48 pages.
Médiagraphie

## Slide 18
Sites internet
L’encyclopédie de l’environnement atmosphérique. (Page consultée le 14 mars 2003). Énergie géothermique, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/eae/french/Sustainability/Older/Geothermal_Energy.html
Hespul. (Page consultée le 14 mars 2003). La géothermie, [En ligne]. Adresse URL:
http://perso.wanadoo.fr/hespul/geothermie.html
Ressources naturelles Canada. (Page consultée le 14 février 2003). La bioénergie, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.canren.gc.ca/tech_appl/index_f.asp?CaId=3&PgId=294

## Slide 19
NREL. (Page consultée le 11 mars 2003). Introduction to geothermal electricity production, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.nrel.gov/clean_energy/geoelectricity.html
Redaction: FX Dugres, M Durouchoux, M Gabrysiak, A Hubert Webmaster: FX Dugres. (Page consultée le 5 avril 2003). La géothermie, [En ligne]. Adresse URL:
http://energiespropres.free.fr/doc/Les%20Energies%20Propres-25.htm

## Slide 20
Musique
Laura’s Midi Heaven. (Page consultée le 18 mars 2003). Gmconcer.mid, [En ligne]. Adresse URL: http://laurasmidiheaven.com/Classical/cgi/index2.cgi?action=displaycomp&compchoose=Mozart,%20Wolfgang%20Amadeus
Musique gratuite